ANEXO 1.

CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y Fecha: ___________________________________

Señores:

Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc

Coordinación de Proceso de Selección

Oficina Asesora Jurídica

Carrera 45 No. 26 – 33

Ciudad.

Referencia:	Proceso de selección cuyo objeto es:

El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ de ___________, de acuerdo con lo establecido en la invitación para ------

Declaro así mismo que:

- Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

- Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.

- He leído cuidadosamente los Términos de Referencia para Contratación, me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta.

Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que:

- No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en las Leyes.  (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular oferta).

- No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las ofertas.  NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso.  En caso de caducidad del contrato, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el numeral anterior

- A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

- Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a partir de la fecha de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución.

- La Vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación.

- Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello.

- El valor de la oferta es el establecido en el anexo de propuesta económica.

- El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados.

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

CC No.

| DATOS DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre | Nit: |
| Dirección |
| Ciudad. | Teléfono | Fax |

ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPO UNO

Señor proponente mediante la firma del presente anexo técnico se compromete con rtvc a cumplir con las siguientes condiciones mínimas solicitadas para el GRUPO UNO del proceso.

Es de resaltar que las soluciones técnicas que se presenten pueden tener elementos separados o estar integradas en uno o varios equipos, que en todo caso deberán tener calidad broadcast:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: El Contratista se obliga para con rtvc - Subgerencia de Radio a suministrar, instalar, configurar e integrar un sistema que permita con tecnología digital el funcionamiento de los estudios de producción y emisión de la Subgerencia de Radio, cumpliendo con las cantidades y características descritas en el Alcance del Objeto.

ALCANCE DEL OBJETO: El sistema integrado por el contratista, debe cumplir con las cantidades y características técnicas que se indican a continuación:

SISTEMA DE CONSOLAS DIGITALES CON CONTROL CENTRAL DE ENRUTAMIENTO

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE CONSOLAS

- El sistema deberá ofrecer la capacidad DSP suficiente para la activación simultánea de los procesadores dinámicos en todas las señales de entrada y salida. Se deberá ofrecer la posibilidad de insertar: limitador, compresor, expansor, ecualizador, control automático de ganancia o la combinación de procesadores dinámicos que permitan mantener un nivel de salida de audio a un nivel uniforme, filtro subsónico o filtro paso alto, de-esser o puerta de ruido.

- La señal de audio digitalizada será procesada mediante tarjetas DSP dedicadas

- Todo el procesamiento de audio deberá ser realizado como mínimo sobre DSP con 32 bits en punto flotante.

- El proponente deberá aportar con la propuesta un documento detallando la capacidad de DSP total del sistema.

- Las tarjetas de entradas y salidas que componen el chasis, deben poder ser removidas en caliente sin que se produzcan fallos en el resto del sistema y deben recuperar la configuración al volver a insertarlas.

- Las tarjetas de entrada de audio utilizadas en todo el sistema deben cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:

| Parámetro | Valor mínimo exigido |
| --- | --- |
| Respuesta en frecuencia | 40hz-20khz, ± 0.4 dB |
| THD+N | ≤ 0,09 % |
| Rango dinámico | 90 dB o mejor |
| Impedancia de entrada de Micrófono | El contratista seleccionado deberá acoplar adecuadamente los micrófonos marca SHURE, referencia SM7B existentes en los estudios de emisión y los micrófonos marca AKG referencia C-414B de los estudios de Producción y Máster Central a las entradas de micrófono de las respectivas consolas. |
| Impedancia de entrada de Línea | ≤ 15 kΩ |
| Convertidor A/D | 24 bits, 48khz¦ |
| Máximo nivel de entrada | 18 dBu |
| Diafonía | <-76dB |
| Rango de frecuencia de funcionamiento de los SCR (sample rate converter) de las entradas digitales | 32Khz a 96 Khz |

Nota: El contratista debe suministrar la documentación técnica que permita comprobar los anteriores parámetros.

- El sistema no deberá depender para su normal funcionamiento de ningún PC.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS CONSOLAS.

- Los módulos de fader que componen las consolas puedan ser removidos en caliente sin que se produzcan fallos en el resto del sistema y deben recuperar su configuración al volver a insertarlos.

- Las consolas deben contar con por lo menos una pantalla de mínimo 6” que permita el acceso al sistema de  enrutamiento.

- Interactividad con el sistema de  enrutamiento

- En caso de que el chasis de las consolas requiera ventilación forzada, esta debe ser de bajo ruido y de extracción trasera, para poder ser instalado en el estudio sin que produzca ruido al aire a través de los micrófonos del estudio.

- Las deben contar con conexiones de GPIO

- Las consolas deberán estar compuestas por dos elementos diferenciados: por un lado, un chasis DSP para la inserción de tarjetas de entradas/salidas de audio, tanto en formato analógico como en digital, conexiones GPIO y los diferentes elementos de control del sistema y por otro una mesa de faders y botones de control. Estas dos unidades deberán tener una única conexión con el chasis de entradas/salidas vía RS 232/422, Ethernet Categoría 5 o similar.

- Las tarjetas de entradas y salidas que componen el chasis puedan ser removidas en caliente sin que se produzcan fallos en el resto del sistema y deben recuperar la configuración al volver a insertarlas.

- Las consolas para su configuración y manejo, debe contar por lo menos con una pantalla principal.

- La instalación física de los módulos de mesa podrá ser realizada de acuerdo al gusto del usuario, pudiendo instalarse todos juntos o de un modo separado.

- Las siguientes tarjetas o módulos deberán cumplir estas especificaciones.

- TARJETA DE COMUNICACIONES:

- Ethernet 10/100 en conector RJ45

- Conexión RS232 o RS422 en conector Sub-D 9 o USB

- TARJETAS DE DSP:

- Procesamiento DSP, enrutamientos y sincronismo

- Reloj interno de 48 kHz ó 44.1 kHz

- MÓDULO DE TALKBACK:

- Entrada para micrófono con preamplificador incorporado con control de nivel de audio.

- Altavoz para pre-escucha

- Potenciómetro para nivel de monitor.

- Las consolas deben tener la capacidad de gestionar, vía GPI/GPO, los equipos periféricos situados en cada cuarto de control y el software de emisión automática de audio suministrado por el contratista para la gestión del Fader Star.

- Las consolas deben ser digitales, con la señalización de micrófonos, el corte de tos, el corte de monitoreado de cabina de locución incorporado y de asignación programable. Se debe suministrar e instalar en la cabina de locución por lo menos un modulo que permita el corte de los micrófonos.

- Las pantallas deben permitir las siguientes funciones:

- Gestión por canal de procesamiento dinámico.

- Gestión de envío y retornos de audio del sistema.

- Capacidad para asignar vúmetros y relojes.

- Gestión del sistema telefónico externo.

- Interactividad con el sistema de  enrutamiento.

- Las consolas deben permitir la visualización de la fase de cualquier señal del sistema, permitiendo la inversión o corrección de señal fuera de fase.

- Las consolas deberán tener indicador de presencia y nivel de los audios presentes en las entradas de  la mesa de mezcla.

- Las consolas  debe tener un tiempo de encendido máximo de 40sg, listo para operar en el último estatus de configuración.

- Todo el procesamiento de audio deberá ser realizado en el chasis DSP con al menos 32 bits en punto flotante.

- Las consolas no deberán depender para su normal funcionamiento de ningún computador.

- Las consolas deberán permitir la configuración de por lo menos 5 buses de clean feed para gestión automática de canales telefónicos, con posibilidad de configurar en el propio canal las siguientes funciones:

- Tecla para talk back

- Tecla para activación de modo “conferencia” para que varias líneas puedan hablar entre ellas antes de entrar al aire.

- Control de la selección de la señal y nivel del retorno, pudiendo elegir en cada momento el envío de otra señal que no sea el bus de clean feed.

- Tecla para enviar o no el retorno de la propia señal al bus de clean feed.

- Como mínimo, el sistema que se ofrezca debe incluir procesadores dinámicos,  ecualización, control automático de ganancia, configurables aplicables a las señales de entrada y salida de la consola y del sistema de enrutamiento.

- El proponente deberá aportar con la propuesta un documento detallando la capacidad de DSP total del sistema.

- El sistema de monitoreo debe permitir seleccionar y escuchar con control de nivel monitoreo, cualquiera de las señales presentes en el sistema de consolas.

- El sistema deberá ofrecer por lo menos 5 configuraciones de usuarios que podrán ser almacenadas y guardadas por el usuario.

- Respecto a las fuentes de alimentación de las consolas deben cumplir las siguientes características:

- Aptas para funcionar como fuentes redundantes Hot Swap.

- En caso de contar con redundancia de la fuente, esta debe funcionar en paralelo.

- Factor de corrección de potencia activo.

- Rango de funcionamiento autor rango entre 100 a 220 VAC o mejor.

- En caso de que el chasis de las consolas requiera ventilación forzada, esta debe ser de bajo ruido y de extracción trasera, para poder ser instalado en el estudio sin que produzca ruido al aire a través de los micrófonos del estudio.

- Las consolas deben disponer de al menos dos medidores de nivel de modulación estéreo simultáneos para la visualización de cualquier BUS que el usuario necesite.

- Cada chasis de conexiones de consola debe contar por lo menos con dos conexiones MADI para su interconexión con el sistema de consolas.

- El sistema debe permitir una gestión ágil de los enrutamientos, de modo que en cada canal deberá disponer de una tecla para asignar o desasignar de forma directa la señal de ese canal hacia los principales buses del sistema. En ningún caso, para asignar o desasignar una señal hacia una de las salidas principales se deberá recurrir otro modulo o a tener que navegar entre submenús dentro de una pantalla.

- Cada canal de fader dispondrá de una pantalla para la representación del nombre de la señal que el usuario haya programado, esta pantalla debe ser modificable por el usuario.

- Cada canal de la consola dispondrá de indicador directo del estado del paneo.

- Cada fader dispondrá de indicadores directos donde se nos informará de si ese canal tiene activado algún ecualizador o algún elemento de control de dinámica.

- El sistema se debe entregar con el software o módulos de control necesarios para visualizar la curva de ecualización y dinámica del canal que se esté procesando en cada momento.

- El sistema deberá tener asociado un software de mantenimiento donde se pueda consultar el estado de cada una de las tarjetas, estado de las fuentes de alimentación, comprobación de módulos y actualización de firmware por parte del administrador del sistema.

- El sistema deberá contar con un software que permita configurar el enrutamiento de los buses de salida, los canales de entrada, la cantidad de procesado y la función de los botones de los canales de faders.

- El sistema deberá contar con por lo menos dos niveles de usuario, que permita igual número de niveles de acceso a los botones de la consola.

- El sistema deberá ofrecer, al menos, 10 buses de salida asignados de la siguiente forma: PGM1, PGM2, AUX1, AUX2, 5 buses CLEANFEED para comunicaciones duplex y un bus de PFL.

Requisitos específicos mínimos del Sistema de Enrutamiento Digital:

Además de las tarjetas DSP, de control y de comunicaciones, el sistema de enrutamiento a través de sus tarjetas E/S, debe contar con:

- Ocho entradas/Salidas estéreo analógicas de línea

- Dieciséis entradas/salida digitales estéreo configurables AES/EBU, SPDIF o ADAT.

- Cuatro entradas SDI de audio embebido, esto se puede realizar con modulo externo.

- Cuatro salidas SDI de audio embebido, esto se puede realizar con modulo externo.

El sistema de enrutamiento digital, debe interconectar como mínimo las cuatro consolas suministradas mediante conexión digital tipo MADI.

El área a intervenir cuenta con ductería nueva en PVC de 2,5” con sus cajas de paso, estas actualmente conducen las conexiones analógicas de los estudios, sin embargo si el sistema ofrecido lo requiere, el contratista debe suministrar lo necesario para su conducción física por rutas distintas a las posibles con la ductería actual.

RADIO NACIONAL Y RADIONICA

Requisitos específicos mínimos de las consolas digitales

- Deberán ofrecerse con un mínimo 18 faders de canal, en configuración individual o en módulos independientes de 4 a 6 faders, conectables y desconectables en caliente, permitiendo el sistema la asignación de cualquier señal presente en los faders a otro de la mesa de  mezcla.

- Doce entradas de micrófono, la consola debe permitirme el manejo de las mismas por paginación o grupos, enviando la premezcla a un solo fader, el paso de la  premezcla de micrófonos a la  mezcla de programa, deberá estar al alcance con un solo toque de botón. A cambio de lo anterior se aceptará configuración de entrada de micrófonos a través de mezclador automático externo con por lo menos (8) ocho entradas balanceadas, de baja impedancia en este caso la consola deberá contar con mínimo 4 entradas de micrófono, adicionales a la conexión del mezclador para completar la conexión de (12) micrófonos a la consola.

El contratista seleccionado deberá instalar los micrófonos marca SHURE, referencia SM7B existentes en los estudios a las entradas de micrófono ofrecidas.

- El sistema deberá contar con suficiente capacidad DSP para el funcionamiento de por lo menos 20 buses de salida, 10 analógicos y 10 digitales estéreo AES/EBU o SPDIF, trabajando en la configuración que el usuario escoja entre buses de programa, auxiliares o clean feed.

- Ocho entradas estéreo analógicas de línea

- Ocho entradas digitales estéreo configurables AES/EBU o SPDIF

- Micrófono de talkback o de intercomunicación.

- Por lo menos dos salidas independientes para audífonos

- Dos salidas de monitor de audio

- Salida PFL independiente del monitoreado

- Dos salidas auxiliares analógicas estéreo

- Dos salidas máster analógicas estéreo

- Pantalla que permita el monitoreo de niveles de audio, procesadores de audio y estado de la capacidad DSP, según selección.

- Panel de monitoreo que incorpore micrófono de talk back y amplificador de PFL y sus controles.

- Cada canal de fader deberá contar con mínimo cuatro (4) botones configurables, que permitan configurar cualquiera de las siguientes acciones:

- Apertura/cierre de canal

- Activación/desactivación del PFL

- Activación/desactivación del canal hacia el bus de PGM1

- Activación/desactivación del canal hacia el bus de PGM2

- Activación/desactivación del canal hacia el bus de AUX1

- Activación/desactivación del canal hacia el bus de AUX2

- Activación de la selección directa de cambio de entrada en el canal

- Activación/desactivación del procesado que se tenga configurado en el canal

- Tecla de órdenes para los canales CLEANFEED

- Activación/desactivación de la propia señal hacia el retorno en los canales CLEANFEED

- Tecla de activación de conferencia por canal previa antes de envío al aire

El contratista además deberá suministrar e instalar los siguientes equipos:

En  el cuarto de control y el cuarto de locutores del estudio de Radio Nacional, suministrar e instalar en cada uno (1) Un par de monitores de audio con las siguientes características mínimas:

- Autoamplificados – Alimentación AC

- SPL máxima, de mínimo 100 dB

- Respuesta en frecuencia de 66 Hz a 20 Khz ± 3 dB o mejor

- Con cono de graves de mínimo de 4 pulgadas

- Con cono de agudos de mínimo de 3/4 de pulgada

- Dimensiones máximas: Altura 303 mm, Ancho 190 mm

- Dimensiones mínimas: Altura 226 mm, Ancho 151 mm

- Con entrada de audio balanceada en conector XLR

- (2) Dos televisores LCD o Plasma: Suministrar e instalar en el cuarto de control y el cuarto de locutores del estudio de Radio Nacional,  en cada uno con soporte escualizable de pared, un televisor LCD o plasma de 22”, Resolución HD:

- Con salidas de audio en conector RCA

- Con entrada para video en conector RCA

- Con conector de entrada para computador

- (1) Un televisor LCD o Plasma: Este para el estudio de Radiónica, suministrar e instalar un televisor LCD o plasma  de 32”, Resolución HD:

- Con salidas de audio en conector RCA

- Con conector de entrada para computador

- Con entrada para video en conector RCA

Se deben suministrar e instalar avisos luminosos de señalización “AL AIRE” a la vista del operador técnico y los locutores, además en las puertas de los estudios. Estos avisos deben tener un panel frontal de por lo menos 20 cm X 12 cm que se activaran al abrir los micrófonos.

ESTUDIOS DE PRODUCCION Y MASTER CENTRAL O BACK UP

Requisitos específicos mínimos de las consolas digitales

- Deberán ofrecerse con un mínimo 12 faders de canal, en configuración individual o en módulos independientes de 4 a 6 faders, conectables y desconectables en caliente, permitiendo al sistema la asignación de cualquier señal presente en los faders a otro de la mesa de  mezcla.

- Cuatro entradas de micrófono, en las que el contratista deberá conectar los micrófonos AKG C414B existentes.

- Cuatro entradas estéreo analógicas de línea

- Cuatro salidas estéreo analógicas de línea

- Ocho entradas digitales estéreo configurables AES/EBU o SPDIF

- Micrófono de talkback o de intercomunicación.

- Panel de monitoreo que incorpore micrófono de talkback y amplificador de PFL y sus controles.

- Por lo menos dos salidas independientes para audífonos

- Dos salidas de monitor de audio

- Salida PFL independiente del monitoreado

- Ocho salidas máster digitales estéreo AES/EBU o SPDIF

- Pantalla que permita el monitoreo de niveles de audio, procesadores de audio y estado de la capacidad DSP, según selección.

- Cada canal de fader deberá contar con botones configurables, teniendo la posibilidad de asignar en estos por lo menos las siguientes acciones:

- Apertura/cierre de canal

- Activación/desactivación del PFL

- Activación/desactivación del canal hacia el bus de PGM1

- Activación/desactivación del canal hacia el bus de PGM2

- Activación/desactivación del canal hacia el bus de AUX1

- Activación/desactivación del canal hacia el bus de AUX2

- Activación de la selección directa de cambio de entrada en el canal

- Activación/desactivación del procesado que se tenga configurado en el canal

- Tecla de órdenes para los canales CLEANFEED

- Activación/desactivación de la propia señal hacia el retorno en los canales CLEANFEED

El contratista además deberá suministrar e instalar los siguientes equipos:

En el cuarto de control del estudio de Producción, suministrar e instalar (1) Un par de monitores de audio con las siguientes características mínimas:

- Autoamplificados – Alimentación AC

- SPL máxima, de mínimo 100 dB

- Respuesta en frecuencia de 66 Hz a 20 Khz ± 3 dB o mejor

- Con cono de graves de mínimo de 4 pulgadas

- Con cono de agudos de mínimo de 3/4 de pulgada

- Dimensiones máximas: Altura 303 mm, Ancho 190 mm

- Dimensiones mínimas: Altura 226 mm, Ancho 151 mm

- Con entrada de audio balanceada en conector XLR

- Se deben suministrar e instalar avisos luminosos de señalización de apertura de micrófono en los estudios de Producción y Máster Central o Bakup.

CABINAS PARA REPORTEROS

El contratista debe suministrar e instalar los equipos necesarios y el software, en caso de requerirse, para la puesta en marcha de (2) dos cabinas de reportería telefónica. El audio proveniente de las entrevistas telefónicas de estas cabinas, se grabará en computadores suministrados por rtvc.

En caso de que el sistema ofrecido esté compuesto por hibrido y modulo físico para el manejo de las llamadas, su salida de audio debe conectarse al PC existente en conexión Digital SPDIF–Toslink.

El sistema ofrecido, debe contar en cada una de las cabinas con las siguientes conexiones de entrada y salida de audio:

Una conexión balanceada para micrófono de baja impedancia

Una conexión en plug de ¼” para audífono

Una salida de audio para el computador

Una salida para audífonos, en conector de ¼”

Conexión de retorno para comunicación con el entrevistado

Por lo menos una de las cabinas, deberá contar con dos entradas adicionales de línea balanceada, estas se utilizarán para conectar el audio proveniente de los receptores satelitales de las emisoras Voz de Estados Unidos y Radio Francia Internacional.

PROGRAMA DE EMISION AUTOMATICA DE AUDIO

El contratista suministrará un programa de emisión automática de audio tipo Broadcast con las siguientes características:

Debe tener capacidad para emitir   desde los estudios de Radio Nacional, Radíonica y el estudio del Master Central, respectivamente. El contratista debe suministrar las tarjetas de audio de estos puntos de emisión y a través de estas debe conectar en cada uno de los estudios por lo menos tres canales de audio estéreo con conexión digital AES/EB, ADAT, TDIF o SPDIF.

Adicional a los tres puntos de emisión de los estudios el contratista debe suministrar las licencias para tres puestos de programación, dos de estos con monitoreo por audífono y el tercero para el estudio de producción, para este ultimo deberá suministrar una tarjeta de entrada/salida de audio de por lo menos tres canales de audio estéreo conectadas a la consola con conexión digital AES/EBU, ADAT o SPDIF.

El software debe contar mínimo con tres ventanas, una para emisión, otra para comerciales y una más para emisión inmediata de archivos de audio. Estas ventanas deben contar con botones de play, stop y pausa, y contar con la función de fader in y fader out manual y automática con tiempo ajustable. Adicionalmente el software debe tener indicadores de modulación en sus dos ventanas principales e indicador de modulación total.

Debe soportar archivos tipo PCM, Mpeg Layer II y III, y formatos .mp3 y .wav

Debe funcionar bajo motor de bajo de datos SQL

Debe estar habilitado para el envió de datos de RDS (Radio Data System) a codificadores RDS por conector RS232, permitiendo mostrar por lo menos el nombre de la emisora, el titulo y el intérprete del tema musical y además la visualización de mensajes personalizados.

Debe ser capaz de escribir el nombre de la canción en un archivo de texto en el formato "Artista - Nombre Canción" para el reproductor de streaming de tres estaciones en la web.

Debe permitir el suministro de contraseña de usuario a múltiples usuarios, con asignación de niveles de acceso y seguridad.

Debe contar con auditoria de emisión musical y de comerciales.

Debe tener incorporadas funciones de edición básicas de normalizado, recorte de silencios al principio y al final del tema musical y además permitir importar archivos y copiar el contenido de CDs al disco duro (rippear CDs), se debe informar si cuenta con algún sistema que permita tomar datos de las canciones desde Internet.

El software deberá contar con mantenimiento automático de las bases de datos.

El contratista deberá integrar el software de emisión al sistema de consolas digitales, usando las funciones GPIO de las mismas para dar play a cualquiera de las dos ventanas principales de emisión.

Debe estar disponible en idioma español.

rtvc suministrara los computadores para cuatro (4) de las licencias solicitadas, el contratista deberá suministrar dos (2) computadores para las licencias restantes, estos computadores serán instalados en los estudios de emisión de Radio Nacional y Radionica respectivamente.

El montaje de este software se deberá realizar teniendo en cuenta la arquitectura de red planteada por rtvc.

Además de las seis (6) licencias solicitadas anteriormente el contratista debe suministrar dos (2) licencias más para emisión desde dos computadores portátiles (Portátiles suministrados por rtvc) utilizados para transmisiones remotas, estos computadores cuentan con tarjetas de audio marca M-AUDIO, referencia Fast Track Pro, conectable por puerto USB 2.0, en caso de que el software suministrado no sea compatible con estas tarjetas, el contratista deberá suministrar dos tarjetas de audio de calidad similar o superior, con las siguientes características mínimas:

- Interfaz de audio a 24 bits/44.1kHz

- Con  2 entradas de micro/line en el panel frontal en conectores híbridos Neutrik XLR/TRS ¼”) con:

- Controles de ganancia

- Indicadores de señal/pico

- Atenuación para cada entradas

- 2 salidas balanceadas de audio

- 2 Salidas no balanceadas de audio

- 2 Salidas/Entradas digitales de audio que puede ser en conexión  S/PDIF o AES

- Salida para audífonos

SISTEMA DE GRABACION DE CONTINUIDAD

El contratista debe suministrar el software y hardware necesario para la puesta en marcha de un sistema de grabación de continuidad en disco duro, debe  incluir el computador con disco duro de mínimo 500 Gb, ram de 4 Gb, procesador de doble núcleo y tarjeta de audio multicanal de por lo menos cuatro entradas y salidas de audio estéreo digitales.

Los audios que alimentan este sistema de grabación, serán suministrados por el sistema  digital de enrutamiento de las consolas digitales que se están adquiriendo en este proceso, estos audios se originaran en dos receptores en FM existentes y desde el sistema digital de enrutamiento deben ingresar en conexión digital al computador de grabación de continuidad. En principio se grabaran las dos programaciones, Radio Nacional y Radiónica.

Todo el material grabado por el sistema debe quedar automáticamente disponible para su búsqueda y uso.

BACKUP DEL SISTEMA DE CONSOLAS SUMINISTRADO

Del sistema de emisión

El Contratista deberá incluir en su propuesta lo necesario para conectar una salida de audio estéreo, desde cada una de las consolas de emisión a un distribuidor de audio que se encuentra el estudio de Backup o Máster Central, actualmente se cuenta con un distribuidor, de audio marca AEQ alimentando la entrada de audio del enlace en FM con la estación calatrava, la emisión satelital, el Streaming, el estudio de Producción y los estudios de emisión de la programación.

El contratista debe incluir en su propuesta un distribuidor de audio con una entrada y por lo menos 8 salidas de audio para una de las emisoras.

CONDICIONES RECURSOS ACTUALES DE LOS ESTUDIOS

Los estudios cuentan con un cableado analógico nuevo que puede ser utilizado para el montaje del sistema contratado, el contratista  puede revisarlo para asegurarse que  su integración al sistema aporte al buen funcionamiento del mismo o en caso contrario incluir el cableado analógico que considere pertinente.

Toda el área de la Subgerencia de Radio cuenta con una red de datos categoría 6A y una red de voz categoría 5E, sus terminales están conectadas a los respectivos swiches y pach paneles ubicados en un rack ubicado en el cuarto de equipos aledaño al estudio de backup o Máster Central, actualmente estas redes se están utilizando para el funcionamiento de los computadores de emisión y para llevar las líneas de comunicaciones de los estudios respectivamente.

Se cuenta con dos receptores en FM con antena aérea que deberán ser integrados al sistema para el monitoreo de las dos emisoras.

Unidades de Rack disponibles en los estudios

A continuación se describen las unidades de rack disponibles en los estudios para el montaje de los equipos ofrecidos por el contratista seleccionado:

Radio Nacional

Cuenta con dos Racks que soportan la mesa donde se ubica la consola, estos rack’s cuentan con las siguientes unidades de rack

Rack 1 – Capacidad de 12 Unidades de Rack ocupadas como se indica:

- (4) Unidades: CD Tascam CD301

- (2) Unidades: Codec

- (1) Unidad: Tarjeta Layla

- (2) Unidades: Amplificador Yamaha – Este equipo será reemplazado por los monitores autoamplificados solicitados para este estudio.

- (3) Unidades: Unidad de poder de la consola Sony – Esta consola será remplazada por lo que se cuenta con estas unidades.

- Liberando las unidades de rack indicadas anteriormente se contaría con 7 UR’s

Rack 2 – Capacidad de 12 unidades de rack ocupadas como se indica:

- (4) Unidades:  CD Tastam CD301

- (1) Unidad: Mezclador de MIC Rolls – Este equipo será reemplazado por el equipo adquirido, en caso de que la solución planteada así lo contemple.

- (1) Unidad: Hibrido telefónico AEQ (1) Unidad: Tarjeta de audio Delta 1010

- (2) Unidades: Amplificador de audio Yamaha – Estas unidades se liberarán con la instalación de los monitores de audio autoamplificados de la cabina de locutores.

- Unidades libres 2

- Liberando las unidades indicadas más las unidades libres tendríamos 5 unidades de rack libres.

Radiónica

Cuenta con dos Racks que soportan la mesa donde se ubica la consola, se dispone de las siguientes unidades de rack

Rack 1 – Capacidad de 12 Unidades de Rack ocupadas como se indica:

- (1) Unidad: Mezclador de micrófonos  – Este equipo será reemplazado por el equipo adquirido, en caso de que la solución planteada así lo contemple.

- (2) Unidades: Reproductor de CD Tascam CD 160

- (2) Unidades: Fuente de poder de la consola – Estas se liberan con el reemplazo de la consola adquirida

- (7) Unidades libres

- Liberando las unidades indicadas más las unidades libres tendríamos hasta 10 unidades de rack libres.

Rack 2 – Capacidad de 12 Unidades de Rack ocupadas como se indica:

- (2) Unidades: Reproductor de CD Tascam CD 160

- (1) Unidad: Hibrido telefónico AEQ (1) Unidad: Tarjeta de audio Delta

- (2) Unidades: Amplificador de audio Yamaha – Estas unidades se liberarán con la instalación de los monitores de audio autoamplificados que se solicitan en este  proceso.

- (3) Unidades libres

- Liberando las unidades indicadas más las unidades libres tendríamos hasta 6 unidades de rack libres.

Estudio de Producción

Cuenta con dos Racks que soportan la mesa donde se ubica la consola, se dispone de las siguientes unidades de rack

Rack 1 – Capacidad de 12 Unidades de Rack ocupadas como se indica:

- (4) Unidades: Reproductor de CD Tastam CD301

- (1) Unidad: Tarjeta de audio Delta 1010

- (1) Unidad: Mini disc SONY – Este equipo se puede retirar

- (1) Unidad: Amplificador SONY sonido interno - Estas unidades se liberarán con la instalación de los monitores de audio autoamplificados solicitados en este proceso.

- (1 ) Unidad Amplificador SONY sonido externo

- (3) Unidades: Reproductor de casette Tascam – Este equipo se puede retirar.

- Unidades libres 0

Liberando las unidades indicadas más las unidades libres tendríamos hasta 5 unidades de rack libres.

Rack 2 – Capacidad de 12 Unidades de Rack ocupadas como se indica:

- (4) Unidades: Reproductores de CD Tastam CD301

- (11) Unidades libres en esta está instalado el computador del estudio, pero se puede liberar reubicando este equipo.                                                                                           Liberando las unidades indicadas más las unidades libres tendríamos hasta 11 unidades de rack libres.

Estudio de Backup o Máster Central

Cuenta con dos Racks que soportan la mesa donde se ubica la consola, se dispone de las siguientes unidades de rack

Rack 1: 12 UR

Rack 2: 12 UR

Rack 3: 30 UR (Rack metálico)

Los equipos suministrados para los estudios de Radio Nacional, Radiónica y Producción deben instalarse en los rack disponibles, en caso de requerirse un rack adicional, debe ser suministrado por el contratista.

El sistema central de enrutamiento debe instalarse en el estudio de Backup o Máster Central, en caso de necesitarse mayor espacio que el disponible, para este montaje, el contratista deberá suministrar los rack necesarios.

Actualmente se cuenta con cableado nuevo para seis micrófonos en los estudios de Radio Nacional y Radionica y tres en los estudios de Producción y Backup, este cableado puede ser utilizado por el contratista, si lo considera pertinente.

Se cuenta con receptores satelitales de la estaciones VOA y RFI, estos están funcionando y sus salidas de audio están en una de las cabinas de reportería y el máster central o estudio de backup.

Todas las conexiones físicas de audio de los servicios requeridos en los estudios llegan al Máster Central, sitio destinado para la ubicación del sistema de enrutamiento, dichas líneas de audio ya están tendidas y conectadas en su origen con cable nuevo ref. Beldel 8451, el contratista determinará si su utilización aporta a la buena calidad del montaje que está realizando y garantizando, en caso contrario deberá cambiarlo asumiendo los costos.

Acondicionamiento técnico de dos cabinas para reportería telefónica

El Contratista debe suministrar, instalar y configurar, los equipos necesarios para el funcionamiento de dos cabinas para reportería telefónica.

Actualmente cada una de estas cabinas cuenta con una línea telefónica analógica, un computador con tarjeta de audio Audigy 2ZS Platinum, esta tarjeta cuenta con entradas SPDIF óptica y coaxial, entradas de línea por conector RCA y conexión FireWire.

El Contratista debe suministrar los dispositivos necesarios para la realización de reportajes telefónicos a través de micrófono dinámico de baja impedancia con conexión balanceada (sin utilizar convertidores de conexión balanceada a no balanceada para la conexión del micrófono), el retorno se recibirá por audífono. El sistema puede estar conformado por una consola o modulo de mezcla de audio más un hibrido telefónico, un códec con mezclador incorporado o puede estar conectado al sistema de consolas a través de algún modulo, En cualquier caso el contratista debe suministrar un equipo que permita desde cada una de las cabinas la mezcla y control de una señal de micrófono y dos señales de línea en tres faders o controles independientes de nivel de entrada, la primera para micrófono, la segunda para la llamada telefónica y la tercera conmutable con capacidad de dos líneas de audio.

El contratista como mínimo debe suministrar un micrófono y un audífono  o una diadema para cada cabina, estos elementos deberán tener  las siguientes características mínimas:

Propuesta con micrófono y audífono (independientes)

Micrófono

Principio transductor: Dinámico o condensador

Patrón de captación: Cardioide o supercardioide

Respuesta en frecuencia: 50 a 15.000 Hz o superior

Impedancia: Baja, no superior a 600 ohmios, el contratista se compromete a hacer un acoplamiento acorde con el equipo suministrado para la cabina.

Conexión: Balanceada

Audífono

Respuesta en frecuencia: 40 – 16.000 Hz

Impedancia: Baja, no superior a 600 ohmios, el contratista se compromete a hacer un acoplamiento acorde con el equipo suministrado para la cabina.

Acoplamiento a la oreja: Circumaural cerrado o Supra-aural cerrado.

Diadema: Con refuerzo metálico o muy flexible en caso de no tener refuerzo metálico.

Propuesta con diadema tipo Broadcast

Las características y puntaje otorgado por esta propuesta están en el ítem de características técnicas especiales.

Recursos de las cabinas para reporteros

Estas cabinas no tienen rack, por lo que el contratista debe suministrar lo necesario para asegurar los equipos suministrados, en caso de su instalación en rack.

Recursos actuales de los estudios

Se cuenta con los siguientes recursos de comunicaciones para soportar los actuales requerimientos de los estudios de la Subgerencia de Radio:

Radio Nacional

Una línea directa que a su vez soporta una línea gratuita

Dos líneas internas que permiten la salida de llamadas nacionales y a celular, una de estas está compartida con el estudio de Backup.

Dos líneas RDSI que comparte con el estudio de Radionica para la realización de transmisiones radiales.

Dos conexiones a la red de rtvc con acceso a Internet, una está conectada al PC de emisión y la otra al PC auxiliar, estas conexiones están en categoría 6ª y certificadas

Radiónica

Dos líneas directas, una de estas soporta una línea gratuita

Una línea interna que permite salida de llamadas nacionales y a celular

Dos líneas RDSI, mencionadas en el anterior punto y compartidas apara la realización de transmisiones radiales

Dos conexiones a la red de rtvc con acceso a Internet, una está conectada al PC de emisión y la otra al PC auxiliar, estas conexiones están certificadas en categoría 6A

Producción

Una línea interna que permite salida de llamadas nacionales y a celular

Dos conexiones a la red de rtvc con acceso a Internet, una está conectada al PC de producción y la otra se encuentra libre, esta conexión está certificada en categoría 6A

Estudio Backup

Una línea interna que permite salida de llamadas nacionales y a celular

Dos conexiones a la red de rtvc con acceso a Internet, una está conectada al PC del estudio y la otra se encuentra libre, estas conexiones están certificadas en categoría 6 A

Así mismo en caso de resultar adjudicatario se compromete a dar cumplimiento irrestricto a las siguientes Obligaciones  específicas para el GRUPO UNO.

- Suministro, Integración y puesta en funcionamiento de los equipos que conforman la digitalización de los estudios de la Subgerencia de Radio.

- Transportar y entregar los bienes en perfectas condiciones en el lugar establecido por rtvc.

- Realizar las pruebas necesarias que garanticen el buen funcionamiento y compatibilidad de los equipos suministrados por el proponente:

  - Durante las pruebas requeridas las emisoras no podrán salir del aire, para facilitar la instalación de los equipos contratados, rtvc cuenta con un estudio alterno en segundo piso del edificio, desde el cual funcionarán alternadamente los estudios de emisión durante el proceso de instalación, rtvc realizará el traslado de los equipos actuales a dicho estudio para facilitar los trabajos de instalación del contratista.

  - Una vez realizada la instalación de los equipos, el contratista deberá brindar acompañamiento y asistencia técnica a rtvc durante un mes como mínimo para asegurar el funcionamiento del sistema al aire.

  - El contratista deberá prestar asistencia técnica 7/24, por lo menos por el primer año de garantía, para resolver los problemas técnicos del sistema que pongan en peligro la continuidad en la prestación del servicio de las emisoras Radio Nacional y Radiònica.

En relación con los equipos y software solicitados anteriormente para el GRUPO UNO, de forma general y para mayor claridad,  los equipos mencionados  descritos en forma general serían los siguientes:

- Una consola digital para el estudio de emisión de la Radio Nacional.

- Una consola digital para el estudio de emisión de  Radiónica.

- Una consola digital para el estudio back up de emisión o Máster Central.

- Una consola digital para el estudio de producción.

- Un Sistema de enrutamiento digital que integre las cuatro consolas.

- Tres receptores de televisión plasma o LCD, según especificaciones.

- Tres pares de monitores de audio monitores autoamplificados de audio con los accesorios determinados en este documento.

- Un distribuidor de audio, según especificaciones.

- Los equipos para conformar dos cabinas de reportería telefónica y edición de audio, incluyendo, en caso de que el sistema lo requiera, los híbridos y mezcladores de audio necesarios, el sistema debe garantizar la grabación de audio de las llamadas telefónicas con un ancho de audiofrecuencia de por lo menos 300 Hz a 3400 Hz. ± 1.5 dB o mejor. Igualmente un micrófono una cabina o una diadema para cada una de las cabinas.

- Los avisos luminosos de señalización “Al aire” incluidos en el documento.

- Ocho licencias de software de emisión automática de audio. Se deben incluir dos  computadores para el funcionamiento de las licencias que van en los estudios de Radio Nacional y Radiónica.

- Una licencia de software de grabación de continuidad y un computador según especificaciones.

NOTA: 	Señor proponente le recuerdo que este listado de equipos conlleva los elementos y accesorios necesarios para su  funcionamiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Backup de los estudios de emisión y tiempo de respuesta a fallas del sistema de consolas suministrado:

El contratista deberá montar un backup que en caso de presentarse problemas con el sistema digital de enrutamiento, permita la emisión al aire de los estudios de la Radio Nacional y Radiònica directamente desde las consolas suministradas, para el montaje del mismo el contratista puede utilizar el cableado y distribuidores de audio existentes en los estudios si lo considera adecuado. En caso de presentarse algún daño que ponga fuera alguna de las funciones de las consolas de emisión y producción de Radio Nacional y Radiònica, el contratista deberá recuperar la operatividad perdida en un tiempo no superior a 6 horas y deberá reparar el daño presentado en su totalidad en un tiempo no superior a 10 días, lo anterior aplica para el tiempo mínimo de garantía y el tiempo de garantía adicional ofrecido por el contratista.

2. El contratista deberá prestar un respaldo técnico  de 7/24 para el programa de emisión automática de audio y solucionar cualquier falla que presente, en forma remota o presencial en un tiempo no superior a 6 horas.

3. INSTALACIÓN DEL SISTEMA OFRECIDO

3.1 El contratista debe desplazar por lo menos un ingeniero de la fábrica o acreditado por la fabrica de las consolas para que realice la instalación e integración de todo el sistema de consolas.

3.2. El contratista debe entregar los planos del montaje e integración realizada, al igual que los manuales técnicos de cada uno de los equipos.

3.3. El contratista se compromete a instalar las consolas en los estudios de la Subgerencia de Radio y a realizar los trabajos necesarios para empotrarlas o incrustarlas en los muebles existentes, si el sistema ofrecido lo permite. Adicionalmente deberá interconectar los equipos y micrófonos existentes en cada estudio, así como de los servicios que los estudios dispondrán como salidas de audífonos y conexiones de entrada de línea y micrófono incluyendo el cableado y conectores necesarios.

3.4. Los micrófonos del locutorio de los estudios se conectaran directamente al chasis de conexiones de la consola o al mezclador externo, seis de estas vendrán directamente de los micrófonos de la mesa y las otras cinco conexiones de micrófono y dos entradas de línea provenientes de la cabina de locutores, estas últimas siete entradas deberán pasar primero por un panel con conexiones XLR suministrado e instalado por el contratista en las cabinas, adicionalmente se deberán instalar en este panel cinco salidas para audífonos.

3.5. El contratista suministrará e instalará los avisos de señalización de apertura de micrófono, según cantidades y características indicadas en este documento.

3.6. El contratista debe suministrar los racks que el sistema requiera para su montaje, el sistema digital de enrutamiento central debe quedar instalado en el estudio de backup o Máster Central, en este estudio se cuenta con un rack y con espacio para cuatro racks adicionales.

4. CAPACITACIÓN TÉCNICA OFRECIDA

El proponente debe comprometerse a realizar la siguiente capacitación mínima, bajo las condiciones que a continuación se enuncian:

- El Proponente deberá incluir como mínimo la capacitación en fábrica en idioma Español o en idioma Ingles con ayuda de un traductor, del Sistema de Consolas y sistema digital de Enrutamiento.

- Así mismo deberá comprometerse a realizar la capacitación en español o en

Ingles con ayuda de un traductor en  operación, mantenimiento y solución de posibles fallas  de los equipos y software instalados, en la Sede de rtvc CAN.

- En caso de capacitaciones fuera de la sede de rtvc, El proponente se hará cargo

de los costos de desplazamiento y manutención, en caso de ser necesaria.

- Se deberá brindar capacitación mínimo  al siguiente número de personas y

número de horas.

| CAPACITACIÓN TÉCNICA |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
| Tiempo mínimo de capacitaciones en fábrica para cada persona | 20 HORAS |
| Número mínimo de Personas a Capacitar en fábrica en el sistema de consolas y sistema digital de enrutamiento | 2 PERSONAS |
| Tiempo mínimo de cada una de las capacitaciones en la sede de rtvc, sobre en el sistema de consolas y el sistema digital de enrutamiento. | 40 HORAS |
| Número mínimo de Personas a Capacitar en rtvc en el sistema de consolas y sistema digital de enrutamiento. | 10 PERSONAS |
| Tiempo mínimo de cada una de las capacitaciones en la sede de rtvc, sobre operación básica del sistema de consolas. | 20 HORAS |
| Número mínimo de Personas a Capacitar en rtvc en operación básica del sistema de consolas | 5 PERSONAS |
| Tiempo mínimo de capacitación en la sede de rtvc, sobre software de emisión y software de grabación de continuidad. | 40 HORAS |
| Número mínimo de Personas a Capacitar en rtvc en el software de emisión y software de grabación de continuidad. | 15 PERSONAS |
| Tiempo mínimo de la capacitación en la sede de rtvc en el manejo de los equipos de las cabinas de reportería. | 4 HORAS |
| Número mínimo de Personas a Capacitar en rtvc en el manejo de los equipos de las cabinas de reportería. | 15 PERSONAS |

Nota: Los funcionarios o personas a capacitar serán determinados por rtvc

- Para ello el proponente deberá describir en la propuesta el contenido de cada una de las capacitaciones en forma detallada, sobre operación, configuración, mantenimiento y solución de posibles fallas de los equipos, así como la duración de la misma, tanto en fábrica como en la sede de rtvc.

Se debe anexar a la propuesta, una lista y descripción detallada de los equipos y herramientas que intervienen en la capacitación y el perfil de los profesionales que la van a realizar.  Además, deberá presentar el cronograma de actividades.

5. RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA

El contratista debe contar en Colombia con un ingeniero entrenado en fábrica para prestar el respaldo técnico al sistema suministrado. El adjudicatario para la instalación del sistema de consolas, deberá presentar a rtvc  dentro de los cinco días siguientes a la aceptación del la oferta, la certificación de entrenamiento sobre operación, configuración, mantenimiento y solución de posibles fallas del sistema de consolas, emitida por el fabricante de las mismas.

6. El contratista deberá garantizar la calidad  de los elementos suministrados por (1) un año y suministrar los materiales, repuestos o tarjetas que se averíen durante el tiempo de garantía mínima o la adicional, en caso de que el contratista la ofrezca.

7. El contratista se compromete a realizar tres visitas de mantenimiento preventivo durante el primer año de garantía, suministrando los materiales y repuestos en caso de requerirse para su ejecución, y se compromete a realizar las visitas solicitadas con el ofrecimiento del mantenimiento y la garantía adicional.

8. Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc.

9. Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.

10. El contratista deberá entregar los bienes dentro del término señalado por la solicitud de oferta  y el contrato, y atendiendo las necesidades de la entidad, hasta agotar la entrega de la totalidad de los bienes.

11El contratista debe entregar manuales técnicos de cada uno de los equipos suministrados y planos de todo el montaje.

12. Atender las sugerencias o ajustes que presente rtvc en desarrollo del contrato.

13. Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato.

14. Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado en las especificaciones técnicas.

15. Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas en un término no superior a cinco días hábiles.

16. Constituir la garantía de cumplimiento en el plazo y términos solicitados por el contrato.

17. El contratista se comprometerá con rtvc a que los elementos suministrados son de excelente calidad.

18. Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, de acuerdo al alcance  del grupo uno.

19. Ofrecer todo el soporte necesario para integrar este sistema con los demás elementos que sean necesarios dentro del centro de Emisión.

20. Asegurar la integración y la compatibilidad de los equipos ofrecidos.

21. Capacitación de los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así como de los últimos avances tecnológicos, de acuerdo a lo solicitado por rtvc.

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo dar cumplimiento a todas las condiciones técnicas y obligaciones señaladas en este anexo.

También me comprometo a realizar todas las labores necesarias para el mantenimiento preventivo que permita el correcto funcionamiento de todos los equipos, mediante actividades como limpieza, la revisión del  estado y funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario durante el tiempo de garantía y la puesta en norma de los equipos que así lo requieran.

El mantenimiento preventivo debe incluir tres (3)  visitas durante el periodo de garantía de los equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. para ello deberá presentar certificación y fechas tentativas en las que se realizarán estos mantenimientos.

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

CC No.

ANEXO 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPO DOS

Señor proponente mediante la firma del presente anexo técnico se compromete con rtvc a cumplir con las siguientes condiciones mínimas solicitadas para el GRUPOS DOS del proceso.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO

El Contratista se obliga para con rtvc - Subgerencia de Radio a suministrar, instalar y poner en marcha, en la estación Cerro Kennedy/Magdalena,  incluida en el alcance del objeto del presente grupo, cumpliendo con las especificaciones indicadas.

3.2.2. ALCANCE DEL OBJETO

Es de resaltar que las soluciones técnicas que se presenten pueden tener elementos separados o estar integradas en uno o varios equipos, que en todo caso deberán tener calidad broadcast:

El contratista elegido deberá suministrar, para  la estación Cerro Kennedy/Magdalena, los siguientes equipos y elementos, de acuerdo con las especificaciones correspondientes:

- Un transmisor FM estado sólido de 10 kw

- Una carga fantasma para un transmisor de 10 Kw

- Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido

- Monitor de modulación FM estéreo.

- Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB de rtvc.

- Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el sistema.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS

- Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido:

| POTENCIA NOMINAL | 10 kW Ajustable |
| --- | --- |
| TIPO DE EMISION | Que cumpla con lo indicado en el Plan Técnico FM del Ministerio de comunicaciones de Colombia. |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | 50 Ohmios |
| CONECTOR DE SALIDA | Tipo E.I.A. 3-1/8” |
| ATENUACIÓN DE ESPÚREOS Y ARMÓNICOS | > 80dB |
| RANGO DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN | Mínimo 88 a 108 MHz (Sintetizado programable en pasos de frecuencia de 100 Khz.) |
| RUIDO DE FM | Menor de – 65 dB |
| ENTRADA DE AUDIO | Mono: 600 Ohmios balanceada / +10dBm |
| ENTRADA | MPX |
| RESPUESTA DE AUDIO | Mejor que +/- 0,5 dB entre 25Hz y 15.000Hz |
| DISTORSIÓN DE AUDIO (THD) | 0,1% o mejor de 20 a 15000 Hz |
| PRE-ENFASIS | 75 (seg |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA | Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 KHz. |
| V.S.W.R. | Reducción de potencia para VSWR de 1.4:1 |
| OPERACIÓN | Capacidad de operación local y remota. |
| GENERAL | Protecciones de temperatura, corriente DC y RF, voltaje DC. |
| CONFIGURACIÓN | Modular, con módulos removibles durante operación al aire. |
| ESTABILIDAD DE FRECUENCIA | ≤ 120 Hz entre 0°C y 50°C |
| TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 380V 60Hz Trifásico |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C – 50°C |
| ALTITUD | 0 a 3.000 m.s.n.m. |
| HUMEDAD RELATIVA | 0 – 95% |
| EFICIENCIA OVERALL | ( 58% |
| TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO | MOSFET o mejor |
| CONSUMO DE POTENCIA | ESPECIFICAR |
| DIMENSIONES Y PESO | ESPECIFICAR |

Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante para cada equipo transmisor y la respectiva relación de componentes.

- Un procesador de audio que incluya:

  - Entradas y salidas balanceadas de audio

  - Salida de señal compuesta

  - Control automático de Ganancia – AGC (multibanda)

  - Funciones de compresor, limitador, expansor y gate de Audio.

  - Limitador por bandas

  - Indicador de Reducción de Ganancia.

  - Control de parámetros: Threshold, Ratio, Attack, Release y Output

  - Con separación estéreo mejor que 55 dB. de 50 Hz. hasta 15 Khz.

  - Generador estéreo

  - Tono piloto (19 Khz.) + / - 1 Hz., de amplitud ajustable alrededor del     10% con relación al 100% de la modulación.

- Un monitor de modulación FM estéreo frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz. que permita medir:

  - Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R.

  - Nivel de: Tono piloto (19 KHz), 38 KHz y RF

  - Ruido AM Sincrónico

  - Ruido AM Asincrónico

- Un Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB

  - Con acceso condicionado IRDETO

  - Con modulo CAM compatible con smart card IRDETO

  - Con selección y salida del audio asociado a  los canales del MCPC.

- Una carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 10 Kw. El contratista deberá suministrar la carga adecuada para su funcionamiento a 2.714 m.s.n.m. de la Estación de Cerro Kennedy.

- Un conmutador Coaxial manual de 3 1/8 EIA cuatro (4) polos para Transmisor/Carga fantasma/Antena y Transmisor de emergencia. Esta exigencia no aplica en caso de la presentación de transmisor en configuración 1+1 no la requiera.

- Sistema de radiación: En la actualidad se cuenta con una antena tipo panel compuesta por diez paneles, el contratista debe realizar el mantenimiento de este sistema de radiación, cambiando los latiguillos que se encuentren en mal estado. rtvc suministrará los diagramas del perfil de la torre y de la antena.

Nota: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio.

El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal que se encuentra aproximadamente a 38 metros.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA OFRECIDO

El contratista se compromete a desmontar el transmisor existente y a instalar los equipos suministrados en la Estación de Cerro Kennedy, departamento de Magdalena, suministrando los accesorios necesarios.

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION

El contratista elegido deberá realizar el siguiente protocolo de aceptación a los equipos de la estación en FM de Cerro Kennedy/Magdalena, haciendo las siguientes mediciones bajo la supervisión del interventor del contrato y el o los ingenieros que rtvc designe y entregará los resultados en un documento denominado Protocolo de Aceptación.

En el Protocolo se deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de interconexión de la instrumentación.

Mediciones a Realizar

Las siguientes mediciones se harán sobre carga fantasma:

- Potencia Incidente a la salida del filtro de armónicas.

- Potencia reflejada a la salida del filtro de armónicas.

- Desviación de frecuencia para 100% de modulación

- Nivel de armónicas y espurios.

- Respuesta de audiofrecuencia 25 Hz a 15 KHz con pre-énfasis de 75 (seg.

- Distorsión Armónica (THD+N)

- Relación S/N

Mediciones sobre antena:

- Potencia Incidente a la salida del filtro de armónicas.

- Potencia reflejada a la salida del filtro de armónicas.

- Determinación del VSWR.

NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación.

Antes de realizar la entrega de cada estación a la interventoría del contrato, el contratista deberá haber realizado una rutina de pruebas de correcto funcionamiento e instalación de todos y cada uno de los equipos que haya provisto e instalado y sobre el sistema como un todo, de tal manera que se identifiquen las posibles fallas y se corrijan inmediatamente.

Al momento de realizar la entrega de la Estación a la Interventoría, por parte del contratista deberán estar presentes las personas necesarias para solucionar cualquier falla existente en todos los aspectos técnicos que afecten el funcionamiento de los equipos suministrados, o el sistema de antena cuyo mantenimiento está a cargo del contratista.  De acuerdo con lo anterior, si la Interventoría reporta alguna falla, ésta deberá ser arreglada de manera inmediata por parte del contratista elegido a través de este proceso, para lo cual contará con todas las personas idóneas y éstas con todos los elementos y herramientas necesarias suficientes.

Instrumentación requerida

Se requiere que el contratista seleccionado disponga de la siguiente instrumentación básica:

- Vatímetro con capacidad adecuada para las mediciones de potencia de la estación.

- Set de Medición de Audio que debe incluir:

  - Generador de Audio frecuencia

  - Medidor de niveles y THD

- Pinza Voltiamperimétrica.

- Analizador de espectro

NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación.

Los instrumentos deben estar calibrados y con las especificaciones que permitan realizar las mediciones con la precisión ofrecida por el fabricante del transmisor.

Los proponentes deberán listar la instrumentación y herramientas disponibles para la ejecución de los trabajos propuestos.

Así mismo en caso de resultar adjudicatario se compromete a dar cumplimiento irrestricto a las siguientes Obligaciones  específicas para el GRUPO DOS.

- Suministro, Integración y puesta en funcionamiento de los equipos que conforman la estación de la Radio Nacional de Colombia, cerro Kennedy ubicada en el departamento de Magdalena, según las cantidades y características descritas en el presente documento.

- Transportar y entregar los bienes en perfectas condiciones en el lugar establecido por rtvc.

- Realizar las pruebas necesarias que garanticen el buen funcionamiento y compatibilidad de los equipos suministrados

- Atender las sugerencias o ajustes que presente rtvc en desarrollo del contrato.

- Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc.

- Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.

- Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato.

- Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado en las especificaciones técnicas de la propuesta económica.

- Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas en un término no superior a cinco días hábiles

- Constituir la garantía de cumplimiento en el plazo y términos solicitados por el contrato.

- El contratista se comprometerá con rtvc a que los elementos suministrados son de excelente calidad.

- Instalación y puesta en funcionamiento del sistema existente, de acuerdo al alcance  del grupo DOS.

- Asegurar la integración y la compatibilidad de los equipos ofrecidos.

- Capacitación de los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así como de los últimos avances tecnológicos, de acuerdo a lo solicitado por rtvc.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. INSTALACIÓN DEL SISTEMA OFRECIDO

El contratista se compromete a desmontar el transmisor existente y a instalar los equipos suministrados en la Estación de Cerro Kennedy, departamento de Magdalena, suministrando los accesorios necesarios.

2. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION

El contratista elegido deberá realizar el siguiente protocolo de aceptación a los equipos de la estación en FM de Cerro Kennedy/Magdalena, haciendo las siguientes mediciones bajo la supervisión del interventor del contrato y el o los ingenieros que rtvc designe y entregará los resultados en un documento denominado Protocolo de Aceptación.

En el Protocolo se deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de interconexión de la instrumentación.

Mediciones a Realizar

Las siguientes mediciones se harán sobre carga fantasma:

- Potencia Incidente a la salida del filtro de armónicas.

- Potencia reflejada a la salida del filtro de armónicas.

- Desviación de frecuencia para 100% de modulación

- Nivel de armónicas y espurios.

- Respuesta de audiofrecuencia 25 Hz a 15 KHz con pre-énfasis de 75 (seg.

- Distorsión Armónica (THD+N)

- Relación S/N

Mediciones sobre antena:

- Potencia Incidente a la salida del filtro de armónicas.

- Potencia reflejada a la salida del filtro de armónicas.

- Determinación del VSWR.

NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación.

Antes de realizar la entrega de cada estación a la interventoría del contrato, el contratista deberá haber realizado una rutina de pruebas de correcto funcionamiento e instalación de todos y cada uno de los equipos que haya provisto e instalado y sobre el sistema como un todo, de tal manera que se identifiquen las posibles fallas y se corrijan inmediatamente.

Al momento de realizar la entrega de la Estación a la Interventoría, por parte del contratista deberán estar presentes las personas necesarias para solucionar cualquier falla existente en todos los aspectos técnicos que afecten el funcionamiento de los equipos suministrados, o el sistema de antena cuyo mantenimiento está a cargo del contratista.  De acuerdo con lo anterior, si la Interventoría reporta alguna falla, ésta deberá ser arreglada de manera inmediata por parte del contratista elegido a través de este proceso, para lo cual contará con todas las personas idóneas y éstas con todos los elementos y herramientas necesarias suficientes.

Instrumentación requerida

Se requiere que el contratista seleccionado disponga de la siguiente instrumentación básica:

- Vatímetro con capacidad adecuada para las mediciones de potencia de la estación.

- Set de Medición de Audio que debe incluir:

  - Generador de Audio frecuencia

  - Medidor de niveles y THD

- Pinza Voltiamperimétrica.

- Analizador de espectro

NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación.

Los instrumentos deben estar calibrados y con las especificaciones que permitan realizar las mediciones con la precisión ofrecida por el fabricante del transmisor.

Los proponentes deberán listar la instrumentación y herramientas disponibles para la ejecución de los trabajos propuestos.

3. CAPACITACIÓN TÉCNICA OFRECIDA

El proponente debe comprometerse a realizar la siguiente capacitación mínima, bajo las condiciones que a continuación se enuncian:

- El Proponente deberá incluir como mínimo la capacitación en fábrica sobre el transmisor suministrado.

- Así mismo deberá comprometerse a realizar la capacitación en español o en

Ingles con ayuda de un traductor en  operación, mantenimiento y solución de posibles fallas  del transmisor, en la Estación de Cerro Kennedy.

- En caso de capacitaciones fuera de la Estación, El proponente se hará cargo

de los costos de desplazamiento y manutención, en caso de ser necesaria.

- Se deberá brindar capacitación mínimo  al siguiente número de personas y

número de horas.

| CAPACITACIÓN TÉCNICA |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
| Tiempo mínimo de capacitaciones en fábrica | 40 HORAS |
| Número mínimo de Personas a Capacitar en fábrica sobre el transmisor. | 1 PERSONA |
| Tiempo mínimo de cada una de las capacitaciones en la estación de Cerro Kennedy. | 24 HORAS |
| Número mínimo de personas a capacitar en la Estación de Cerro Kennedy sobre la operación, mantenimiento y solución de fallas del transmisor. | 6 PERSONAS |

Nota: Los funcionarios o personas a capacitar serán determinados por rtvc

- Para ello el proponente deberá describir en la propuesta los programas, metodología y contenido de cada una de las capacitaciones en forma detallada, sobre operación, configuración, mantenimiento y solución de posibles fallas de los equipos, así como la duración de la misma, tanto en fábrica como en la sede de rtvc.

- Se debe anexar a la propuesta, una lista y descripción detallada de los equipos y herramientas que intervienen en la capacitación y el perfil de los profesionales que la van a realizar.  Además, deberá presentar el cronograma de actividades.

4. RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA

El contratista debe contar en Colombia con un ingeniero entrenado en fábrica para prestar el respaldo técnico al sistema suministrado. El adjudicatario para la instalación de transmisor, deberá presentar a rtvc la certificación de entrenamiento en fábrica del ingeniero que instalará el transmisor, este entrenamiento debe ser en operación, configuración, mantenimiento y solución de posibles fallas del transmisor. Se debe presentar a rtvc la certificación de este entrenamiento emitida por la fábrica del transmisor.

5. El contratista deberá garantizar la calidad  de los elementos suministrados por (1) un año y suministrar los materiales o tarjetas que se averíen durante el tiempo de garantía mínima o la adicional, en caso de que el contratista la ofrezca.

6. Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc.

7. El contratista deberá entregar los bienes dentro del término señalado por la solicitud de oferta, y atendiendo las necesidades de la entidad, hasta agotar la entrega de la totalidad de los bienes.

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo dar cumplimiento a todas las condiciones técnicas y obligaciones señaladas en este anexo.

También me comprometo a realizar todas las labores necesarias para el mantenimiento preventivo que permita el correcto funcionamiento de todos los equipos, mediante actividades como limpieza, la revisión del  estado y funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario durante el tiempo de garantía y la puesta en norma de los equipos que así lo requieran.

En caso de no ofrecerse ningún mantenimiento preventivo adicional, se deberán realizar tres visitas de mantenimiento por el primer año. En caso de ofrecerse años adicionales de mantenimiento  preventivo, se deberán realizar dos (2) visitas de mantenimiento preventivo por año y tres (3) visitas en el último año de mantenimiento ofrecido.

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

CC No.

ANEXO 4.

GARANTIAS

Señor proponente las garantías que presente con su oferta deben ser respaldadas por el fabricante mediante la presentación de una certificación en donde se determine el alcance de la garantía (reemplazo de equipo o de sus partes, entre otros) y su duración en tiempo.

- La duración de la garantía mínima de calidad y correcto funcionamiento exigida por RTVC para los equipos que la conforman es de un (1)  año.

- Adicional a la garantía de calidad y correcto funcionamiento el fabricante debe garantizar el suministro de repuestos por un período de diez (10) años

En caso de ser por un tiempo menor al exigido por rtvc, deberá diligenciar el presente anexo mediante el cual se compromete a  prestar garantía por el tiempo faltante, y acepta que dicha garantía de calidad que presta es en los mismos términos y alcances de la garantía de fábrica.

COMPROMISO DE GARANTÍA

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo a prestar garantía por _________  (tiempo faltante de garantía en meses), y aceptó que dicha garantía de calidad que presta es en los mismos términos y alcances de la garantía de fábrica

Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, me comprometo a suministrar los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, los cuales deberán ser instalados en el sitio correspondiente, libres de todo cargo e impuestos.

En caso de sustitución de algún equipo entregaré la documentación pertinente en las instalación correspondiente de  RTVC

En caso de resultar adjudicatario prestaré las garantías mediante la constitución de las pólizas correspondientes.

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

CC No.

ANEXO 5

CERTIFICACIÓN  DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ______________ expedida en ___________, actuando en calidad de ___________________________(Representante Legal o Revisor Fiscal) de ________________________________, manifiesto que:

En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado durante los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo en materia de seguridad social y obligaciones parafiscales, y así mismo a la fecha se encuentra al día en el pago de los mismos.

Bogotá D.C.,

Fecha:

Cordialmente,

____________________________

ANEXO 6

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y UNIÓN TEMPORAL

CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES

En la ciudad de _________________________ a los ______________ días del mes de ____________ del año _____________, entre quienes suscriben este documento, de una parte ________________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por ________________________ mayor de edad, domiciliado en ________________, identificado con cédula de ciudadanía número ______________________, expedida en ___________________, en su condición de _____________________________, y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra ______________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en __________________, representada legalmente por _______________________________________, mayor de edad, domiciliado en __________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________, expedida en ____________________, quien obra en su calidadde gerente y representante legal de la misma.  Han decidido conformar una Unión Temporal, la cual se denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera.  - Objeto y Alcance: El objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta a la entidad, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato (transcribir el objeto del proceso de selección), producto de la (proceso de seleccion) N° _____ de ______.  La Unión Temporal se compromete en caso de aceptación de la oferta , a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución.  Las partes se encargarán de elaborar la propuesta técnica y económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Uniones Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato, en caso de requerirse.)

Segunda.  - Nombre y Domicilio: La Unión Temporal se denominará ___________________________________, y su domicilio será la ciudad de ____________, con dirección en __________________, oficina, _______________, fax ______________, teléfono __________.

Tercera.  – Condiciones y extensión de la participación de acuerdo con la ley: La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la Unión Temporal no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la entidad, y será distribuida de la siguiente forma:

| Integrantes | % | Labor a desarrollar en la propuesta |
| --- | --- | --- |

Cuarta.  - Obligaciones y sanciones: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la entidad.  Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993).

Quinta.  – Duración: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y un año más contado desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso la Unión Temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

Sexta.  – Cesión: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la Unión Temporal, entre ellos.  Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la entidad contratante.

Séptima.  - Representante legal de la unión temporal: La Unión Temporal designa como representante legal de ésta, al señor(a)_________________________________ domiciliado en _____________________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía número ______________ de ________________, el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la unión temporal, igualmente se nombra como suplente del representante legal al señor(a) _______________________________, domiciliado en __________________________________, con cédula de ciudadanía número __________________ de _________________.

Octava.  Cláusulas opcionales: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93.

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de ____________________ a los ___________ días del mes de ______________ de _________, por quienes intervinieron.

| __________________________________ Nombre CC Representante legal NIT: Dirección: Teléfono: | __________________________________ Nombre CC Representante legal NIT: Dirección: Teléfono: |
| --- | --- |
| Acepto __________________________________ Nombre CC Representante legal NIT: Dirección: Teléfono: | Acepto __________________________________ Nombre CC Representante legal NIT: Dirección: Teléfono: |

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Entre los suscritos a saber: _________________________________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° __________________, expedida en _________________, quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente constituida, con domicilio principal en ______________________________, con NIT N° ________________________, y debidamente facultado por la junta de socios, y ___________ _____________________________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° ___________________________, expedida en ____________________ quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente constituida, con domicilio principal en ___________________, con NIT N° _________________, debidamente facultado por los estatutos sociales, ____________________________, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un Consorcio cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera.  – Objeto: El objeto del presente documento es la integración de un Consorcio entre _____________________________ y ____________________________, con el propósito de complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente Consorcio, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro del proceso de selección N° _______ de ________, abierta por la entidad, cuyo objeto es: (transcribir el objeto del proceso).  Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato.  En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, en caso de requerirse, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato.)

Segunda.  – Denominación: El presente consorcio se denominará ______________________________________ ____________________________________________.

Tercera.  – Domicilio: El domicilio del consorcio será la (dirección, teléfono y/o fax) de la ciudad de _______________________________.

Cuarta.  – Representante del consorcio: Se designa como representante del presente Consorcio al(a) señor(a) ______________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía N° ___________________, expedida en __________________, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al consorcio.  Igualmente se nombra como suplente del representante del consorcio al señor ____________________________________.  Identificado con cédula de ciudadanía N° _______________________.

Quinta.  – Duración: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la adjudicación, será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y un año más contado desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso el consorcio durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

Sexta.  – Cláusulas opcionales: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales: que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los consorciados frente a la entidad.(Aspectos financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los integrantes del consorcio, entre otras).

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________ días del mes de ___________ del año_____________.

Acepto:

C.C:

Representante Legal de:

O persona natural del consorcio:

NIT:

Dirección:

Tel: y/o fax:

Acepto:

C.C:

Representante Legal de:

O persona natural del consorcio:

NIT:

Dirección:

Tel: y/o fax:

ANEXO 7

FORMATO OFERTA ECONÓMICA

GRUPO UNO

Señor proponente recuerde  Radio Televisión Nacional de Colombia, no evaluara el valor económico de la Oferta, sin embargo es de tener en cuenta que en todo  caso su oferta es a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de los bienes y servicios por RTVC.

En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).

Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste deberá informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se considerará incluido en el precio y RTVC no reconocerá  ningún valor adicional por éste concepto.

En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO Incluido IVA | $ 1.531.819.189 |
| --- | --- |

El suscrito ______________________________________________________ en Representación Legal de ________________________________________ manifiesto que el valor señalado corresponde al valor total de la oferta económica de la propuesta presentada

Nombre_______________________________

C.C. __________________________________

Firma_________________________________

ANEXO 8

FORMATO OFERTA ECONÓMICA

GRUPO DOS

Señor proponente recuerde  Radio Televisión Nacional de Colombia, no evaluara el valor económico de la Oferta, sin embargo es de tener en cuenta que en todo  caso su oferta es a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de los bienes y servicios por RTVC.

En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).

Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste deberá informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se considerará incluido en el precio y RTVC no reconocerá  ningún valor adicional por éste concepto.

En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO Incluido IVA | $ 457.896.736 |
| --- | --- |

El suscrito ______________________________________________________ en Representación Legal de ________________________________________ manifiesto que el valor señalado corresponde al valor total de la oferta económica de la propuesta presentada

Nombre_______________________________

C.C. __________________________________

Firma_________________________________

ANEXO 9

TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN  DE EQUIPOS (HASTA 60 PUNTOS)

En mi calidad de representante legal de la firma ______________ me comprometo a entregar e instalar los equipos ofrecidos en __________ días calendario

Recuerde que el tiempo de entrega máximo no debe ser superior a 50 días calendario y el tiempo de entrega mínimo no debe ser inferior a 25 días calendario. Y que rtvc contará este tiempo a partir de la suscripción del contrato

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

CC No.