ADENDA No. 1 SELECCIÓN DIRECTA No. 013 DE 2008

SISTEMA DE CONVERSIÓN DE SEÑALES

De acuerdo con las observaciones presentadas se expide la presenta adenda, la cual modifica la solicitud de oferta así:

- Modificase la referencia del proceso de selección directa No. 013 de 2008 así:

“Referencia: Selección de Directa No.013 de  2008, cuyo objeto es adquirir a título de compra   sistema de conversión de señales, el cual contenga conversores digital a análogo de 12 bits con frame synchronizer y procesador de video y análogo digital de 12 bits y un (1) frame synchronizer con entrada y salida SDI -SD, con procesador de señal, procesador de audio con ajuste de delay para controlar Lip sync.

radio televisión nacional de Colombia –rtvc, está interesada en contratar la adquisición a título de compra adquirir a título de compra   sistema de conversión de señales, el cual contenga conversores digital a análogo de 12 bits con frame synchronizer y procesador de video y análogo a digital de 12 bits y un (1) frame synchronizer con entrada y salida SDI - SD, con procesador de señal, procesador de audio con ajuste de delay para controlar Lip sync, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo No.2 de la presente solicitud de oferta”.

- Modificase el numeral 2 del proceso de selección directa No. 013 de 2008 así:

“2. OBJETO

Radio Televisión Nacional de Colombia, está interesada en contratar la adquisición a título de venta de un sistema de conversión de señales, el cual contenga:

- Conversores digital análogo de 12 bits con frame synchronizer y procesador de video

- Conversores análogo digital de 12 bits

- y un (1) frame synchronizer con entrada y salida SDI -SD, con procesador de señal, procesador de audio con ajuste de delay para controlar Lip sync,

De acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo No.2 de la presente solicitud de oferta”.

- Modificase el siguiente aparte  del anexo 2 del proceso de selección directa No. 013 de 2008 así:

“Anexo 2.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Condiciones mínimas solicitadas:

| FRAME SYNCHRONIZER SDI/SDI | Frame synchronizer con entrada y salida SDI -SD. Entrada analógica NTSC compuesto y salida analógica NTSC compuesta Codificación y decodificación mínimo de 10 bits Procesador de audio que permita ajustar problemas de lip sync Ajuste de nivel de video, croma, Hue, timming No debe suprimir la señal de closed caption Entrada de referencia análoga Procesamiento 4:2:2 |  |
| --- | --- | --- |

El contenido restante del ANEXO 2 permanece en los mismos términos publicados inicialmente”

- Modificase el numeral 2 del proceso de selección directa No. 013 de 2008 así:

“ 14.2.1.3 MONITOREO Y CONTROL VIA IP O WEB DEL SISTEMA DE CONVERSION DE	 SEÑALES (75 puntos).

El proponente que ofrezca un sistema que permita monitorear y controlar los conversores A/D y D/A de forma remota vía IP o WEB con su respectiva licencia y software para el total de conversores ofertados se le otorgarán 75 puntos, con actualizaciones gratuitas durante el primer año de garantía.

Las ofertas que no ofrezcan esta opción no obtendrán puntaje en este ítem.

De no especificarse en el catalogo podrá certificarse por medio de carta de fabrica”.

- Modificase el siguiente aparte del anexo 7 del proceso de selección directa No. 013 de 2008 así:

“ANEXO 7

(…)

MONITOREO Y CONTROL VIA IP O WEB DEL SISTEMA DE CONVERSION DE	SEÑALES

Ofrezco sistema con aplicaciones y licencias que permitan monitorear y controlar los conversores A/D y D/A de forma remota vía IP o WEB con su respectiva licencia para el total de conversores ofertados, con actualizaciones gratuitas durante el primer año de garantía.

.

SI_____     NO______

De no especificarse en el catalogo podrá certificarse por medio de carta de fabrica.

El contenido restante del ANEXO 7 permanece en los mismos términos publicados inicialmente”

HASTA AQUÍ LA ADENDA

KATHY OSORIO GUAQUETA

GERENTE

19 DE DICIEMBRE DE 2008