Selección Directa  01 de 2009

RTVC-SD-01-2009

ADENDA No.4 A LA SOLICITUD DE OFERTA DE LA SELECCIÓN DIRECTA NO. 01 DE 2009 CUYO OBJETO ES CONTRATAR  SUMINISTRO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE EMISIÓN DIGITAL DE RTVC, DE ACUERDO A LOS GRUPOS Y CRITERIOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE SOLICITUD.

Como resultado de las observaciones presentadas por algunos interesados y con el fin de garantizar el mayor número de participantes posible,  se expide la presente adenda.

- Se modifica el numeral 3 titulado PLAZO DEL CONTRATO, el cual queda así:

3. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección para ambos grupos será de 100 días calendario contados a partir del recibo del primer pago del valor del contrato. El plazo de entrega no podrá ser superior a 100 días calendario ni inferior a 30 días calendario.

- Se modifica el numeral 9.3 titulado DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO, de la solicitud de oferta,  el cual queda así:

El oferente al indicar el valor de su oferta deberá presentar debidamente diligenciado el Formulario Anexo No.7 y 8 “Oferta Económica” para cada grupo, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

El proponente presentará su oferta a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de los bienes y servicios por RTVC.

En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).

Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste deberá informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se considerará incluido en el precio y RTVC no reconocerá  ningún valor adicional por éste concepto.

RTVC, no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia de la orden, ni precios adicionales, salvo aquellos expresamente previstos en el análisis de riesgos de la presente contratación.

Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables durante la ejecución del contrato.  Se reitera que en caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).

- Se modifica el numeral 11. ANALISIS DE RIESGOS de la solicitud de oferta el cual queda así:

11. ANALISIS DE RIESGOS

Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida participar en la contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en la operación, teniendo en cuenta para el efecto,  que la existencia de riesgos es connatural al negocio.

Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual y postcontractual) diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en el asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un evento negativo. Es decir, en palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo.

El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato.

Es de precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta algún riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.

Clasificación del riesgo por su procedencia

Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así:

•	Riesgos de carácter jurídico

•	Riesgos de carácter financiero

•	Riesgos de carácter técnico

Ø      Riesgos de carácter jurídico

Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por tres áreas  bien diferenciadas: El régimen de contratación estatal, el régimen laboral (toda vez que el servicio se presta principalmente con recurso humano), y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán los riesgos que detente cada régimen, exceptuando el régimen de impuestos que será tratado como riesgo de carácter financiero.

A) Riesgos del régimen de contratación estatal

Se enumeran los siguientes riesgos:

- Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él.

Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que rtvc no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de imprevistos incluido en la oferta económica. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada.

- Riesgo por implementación de los nuevos sistemas de contratación planteados en la Ley 1150 de 2007.

Tipificación: El sistema de contratación por proceso simplificado se encuentra en su fase de reglamentación, y hasta tanto ésta no se surta, tal proceso no podrá aplicarse. Sin embargo, la reglamentación podría producirse en el momento en que se vaya a abrir un proceso que se vea cobijado por este tipo de contratación. En este caso, si llegaren a afectarse expectativas de posibles oferentes o derechos ya adquiridos, rtvc no se hará responsable por los daños ocasionados, toda vez que no puede negociar la aplicación de una norma.

Asignación: Será responsabilidad total de los oferentes e interesados que pudieran verse afectados por estos cambios.

B)	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano

a) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él.

Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y afecte con las condiciones laborales que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que rtvc no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de imprevistos incluido en la oferta económica y la norma NO especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada.

b) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la  ejecución del contrato y la prestación del servicio.

Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc que modifique las condiciones en que se presta el servicio, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que rtvc no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

Asignación: La relación patronal entre el contratista y el personal a través del cual presta el servicio, como con los terceros requeridos, es responsabilidad absoluta del contratista. Si la norma afecta al contratista, el riesgo será asumido en su totalidad por éste. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de imprevistos incluido en la oferta económica y la norma NO especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada.

Si la norma afecta a rtvc como contratante, se proyectarán las modificaciones al contrato para garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio contratado. Si las modificaciones afectan el equilibrio económico del contrato podrá ser objeto de negociación, siempre y cuando el valor de la afectación supere el porcentaje de imprevistos que se presentó con la oferta económica.

C) Riesgo por el régimen de salubridad colombiano

Modificación general del régimen de salubridad colombiano que afecte la prestación del servicio.

Tipificación: Cualquier modificación general al régimen de salubridad que rige en Colombia y afecte la prestación del servicio, por cambio o anulación de las condiciones en las que pueden aplicarse o no productos incluidos dentro del contrato, como insumo, o de las técnicas y restricciones de uso, que conlleven al cambio de los productos ofertados o en la forma, cantidad y/o técnica de aplicación. Esta modificación será introducida en el contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que estas normas son de obligatorio cumplimiento y rtvc no tiene facultad para negociar tales aspectos.

Asignación: Será responsabilidad total del contratista la ejecución del contrato, en cuanto a los productos que ofertó como insumos y que deben aplicarse en el desarrollo del contrato. Si el cambio del régimen de salubridad obliga al cambio de productos o a aumentar la cantidad en que debe aplicarse algún producto, rtvc no reconocerá ningún tipo de ajuste económico.

Ø      Riesgos de carácter financiero

Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por modificaciones del régimen de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los productos incluidos como insumos sean importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual.

a.  Riesgos por modificación del régimen de impuestos

Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato (Hecho del Príncipe)

Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, siempre y cuando sean aplicables al contrato.

Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, generando desequilibrio económico por un valor superior al establecido, se modificará el contrato, adicionando el valor faltante para que el equilibrio económico se mantenga.

b. Modificación del régimen de impuestos aplicables a terceros Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros, como proveedores.

Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta el valor transaccional entre el contratista y sus proveedores, rtvc no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total y absoluta del contratista.

c. Riesgo por cambio del mercado bancario

Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se expidan normas o se produzcan circunstancias que afecten el mercado bancario aumentando o bajando las tasas de interés o el costo neto de la carga transaccional.

Asignación: rtvc no reconocerá reajuste alguno al valor del contrato cuando se produzca este tipo de riesgo.

- Riesgo por variación en la tasa representativa del mercado (dólar)

Tipificación: cuando en desarrollo del contrato la tasa representativa del mercado,  proyectada por la entidad (TRM del día de cierre del plazo para presentar ofertas) presente un  aumento en más del 10% de su valor, rtvc entrará a estudiar con el proponente el reconocimiento de un reajuste adicional de tal forma que se mantenga el equilibrio económico del valor contrato.

- Riesgos de carácter técnico

Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos y maquinaria específica para la prestación del servicio. Estos son: Riesgo Humano, Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Riesgo Químico.

- Riesgo humano

Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad física y mental de los seres humanos que visiten o laboren en rtvc y que provenga directamente de la actividad de los funcionarios del contratista que prestan el servicio.

•	Riesgo Humano por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros

Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte únicamente al personal del contratista por ocasión de la prestación del servicio.

Asignación: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del contratista asegurar a su personal por accidentes laborales en la prestación del servicio.

•	Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros

Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a funcionarios o visitantes de  rtvc.

Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del contratista cubrir a terceros por accidentes producidos en ocasión a la prestación del servicio o ejecución del objeto contractual. Tal cubrimiento deberá estar estipulado en cláusula independiente de la garantía única, hasta por un valor asegurado igual al 10% del valor del contrato. Si la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado, el contratista, de su patrimonio, deberá responder ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple suscripción del contrato.

•	Riesgo químico

Tipificación: Se considera riesgo químico todo suceso que pudiera ocasionar daño a los seres humanos, infraestructura de rtvc o información en medio físico (papel, cintas magnetofónicas), equipamiento, y demás elementos que pudieran estar en contacto con el producto objeto el contrato.

Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del contratista cuando, en desarrollo del contrato, aplique productos que dañen o perjudiquen a los seres humanos, infraestructura de rtvc o información en medio físico (papel, cintas magnetofónicas, discos), equipamiento, y demás elementos que pudieran estar en contacto con éstos insumos.

- Se modifica el anexo 1 CARTA DE PRESENTACION el cual queda así:

ANEXO 1.

CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y Fecha: ___________________________________

Señores:

Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc

Coordinación de Proceso de Selección

Oficina Asesora Jurídica

Carrera 45 No. 26 – 33

Ciudad.

Referencia:	Proceso de selección cuyo objeto es:

El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ de ___________, de acuerdo con lo establecido en la Selección Directa  para ------

Declaro así mismo que:

- Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

- Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.

- He leído cuidadosamente los Términos de Referencia para Contratación, me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta.

Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que:

- No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en las Leyes.  (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular oferta).

- No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las ofertas.  NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso.  En caso de caducidad del contrato, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el numeral anterior

- A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

- Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a partir de la fecha prevista por la solicitud de oferta, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución.

- La Vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación.

- Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de un término previsto por este para ello.

- El valor de la oferta es el establecido en el anexo de propuesta económica.

- El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados.

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

CC No.

| DATOS DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre | Nit: |
| Dirección |
| Ciudad. | Teléfono | Fax |

- Se modifica el anexo 2  el cual queda así:

ANEXO 2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPO 1

Señor proponente mediante la firma del presente anexo técnico se compromete con rtvc a cumplir con las siguientes Condiciones mínimas solicitadas para el GRUPO 1

Es de resaltar que las soluciones técnicas que se presenten pueden tener elementos separados o estar integradas en uno o varios equipos, que en todo caso deberán tener calidad broadcast:

| EQUIPO | DESCRIPCIÓN EQUIPO. | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1. Sistema Intercom | Sistema de intercomunicación tipo matriz de mínimo 16 puertos expandible a mínimo 64 puertos. Actualizable y compatible con sistemas de intercom inalámbricos. Cuatro (4) estaciones de intercomunicación con micrófono y parlante, instaladas y funcionando en la Capilla, Telepuerto satelital, Centro de Emisión analógico y centro de emisión digital de rtvc. Mínimo 5 puntos de comunicación inalámbricos tipo intercom inalámbricos y/o walkie talkies, que garanticen la operación entre el centro de emisión digital y los estudios de rtvc, terraza de rtvc, subestación eléctrica de rtvc y centro de emisión analógico de rtvc. Interfaz IP, que permita la conexión del sistema con otros sistemas por esta vía. | 1 |
| 2. Monitores de audio | Monitores de audio con parlantes integrados 1 entrada de audio digital SD-SDI embebido, 1 entrada de audio analógico estéreo balanceado Salida de audio análogo que permita el monitoreo de las señales seleccionadas, sean análogas, digitales AES/EBU y SDI embebido. Indicadores de nivel en barras o aguja | 7 |
| 3.Parlantes estéreo | Parlantes estéreo de escritorio, auto amplificados para audio (en total son 14 parlantes monofónicos) 20 W por canal mínimo | 7 |
| 4.Monitores de video SDI | Monitor LCD SD de mínimo 17”, para montaje en escritorio. 2 entradas SD SDI 1 entrada análoga compuesto Resolución de 720*480 | 6 |
| 5.Monitor forma de onda tipo rasterizer | Monitor rasterizer de forma de onda, vector, imagen y audio en modo display Dos entradas SDI-SD Montaje en rack Salida de monitor DVI y/o VGA y/o XGA Reporte de señales fuera de norma Multipantalla, con mínimo cuatro pantallas de información diferente al tiempo. Interfaz Ethernet Medición de timming. waveform, ANC-LTC and ANC-VIT Timecode detection and selection Vector, gamut, timing, status, Error Log de hasta 1000 eventos descargables por software Detección y decodificación de closed caption Entrada de referencia externa análoga y/o tri level Monitoreo de audio Incluir monitor de 15” | 3 |
| 6A.Patch panel de video | Patch Panel de video compatibles con los patch panel ADC, PPE2226-SVJT, de mínimo 52 puntos en total (2 filas de mínimo 26 puntos) Loop interno, con 60 patch cords en total. La compatibilidad, debe garantizar la operación, sin ningún tipo de interferencia o problemas de conexión entre los patch panel actualmente instalados en el centro de Emisión digital de rtvc. | 6 |
| 6B.Patch panel de audio | Patch Panel de audio balanceado compatibles con los patch panel ADC PPA1-14MKIVNS de mínimo 48 puntos en total (2 filas de 24 puntos) estéreo. Loop interno con 20 patch cords en total. La compatibilidad, debe garantizar la operación, sin ningún tipo de interferencia o problemas de conexión entre los patch panel actualmente instalados en el centro de Emisión digital de rtvc. | 2 |
| 7. Receptores satelitales | Receptores satelitales DVB-S QPSK y DVB-S2,QPSK y 8PSK MPEG-2 4:2:0 y 4:2:2 MPEG4 H.264 Salida de video digital SDI-SD Salida de video análogo NTSC Salida de audio embebido SDI Salida de audio digital AES/EBU. Salida de audio análogo estéreo Entrada de black burst. Frame synchronizer interno con ajuste variable de sincronismo CAM/CAS BISS-1, Biss-e Low Symbol Rate down to 1000 KSymbols/s Acceso condicional Irdeto | 4 |
| 8.VTRs formato digital | Videograbadoras/reproductoras, con capacidad de reproducción en formato DV, DVCAM y DVCPRO. Entrada y salida video digital SDI-SD con audio embebido. Entrada y Salida de video análogo compuesto NTSC Entrada y Salida de audio digital AES/EBU Entrada y Salida de audio análogo estéreo. Entrada y salida de audio SDI embebido. Entrada y salida de time code Jog Wheel Puerto de control RS-422 disponible para conexión al sistema de automatización. Mínimo Dos canales de audio análogo Mínimo Dos canales de audio AES Mínimo Dos canales de audio embebido Entrada de referencia externa con ajuste de sincronismo. Indicadores de nivel de audio en barras o aguja. | 10 |
| ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | Accesorios y demás elementos de instalación e integración necesarios para el correcto funcionamiento incluidos. |  |
| INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN | Se debe cotizar la integración con el suministro de planos para cableado, supervisión durante la instalación, puesta en funcionamiento del sistema; para lo cual el proponente suministrara el personal y todos los elementos necesarios como cables, conectores, etc que sean necesarios para la correcta operación de los equipos de este grupo. RTVC, suministrará los racks e información necesaria para la ejecución el proyecto. Los interesados pueden solicitar la respectiva visita a para la verificación de las instalaciones requeridas. Los equipos se deben entregar completamente instalados y cableados hasta los patch panel de audio y video. |  |

Así mismo en caso de resultar adjudicatario se compromete a dar cumplimiento irrestricto a las siguientes Obligaciones  específicas para el GRUPO 1 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE EMISION DE LA ESTACION CAN.

- Suministro, Integración y puesta en funcionamiento de los equipos que conforman la actualización tecnológica del Centro de Emisión.

- Transportar y entregar el bien en perfectas condiciones en el lugar establecido por rtvc.

- Realizar las pruebas necesarias que garanticen el buen funcionamiento y compatibilidad de los equipos suministrados por el proponente:

  - Durante las pruebas requeridas los canales podrán salir del aire únicamente entre la 1 a.m. y las 5:00 a.m., o en los espacios autorizados previamente por rtvc.

  - Una vez realizada la instalación de los equipos, el contratista deberá brindar acompañamiento y asistencia técnica a rtvc durante un mes como mínimo para asegurar el funcionamiento del sistema al aire.

- Atender las sugerencias o ajustes que presente rtvc en desarrollo del contrato.

- Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc.

- Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.

- Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato.

- Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado en las especificaciones técnicas de la propuesta económica.

- Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas en un término no superior a cinco días hábiles

- Constituir la garantía de cumplimiento en el plazo y términos solicitados por el contrato.

- El contratista se comprometerá con RTVC a que los elementos suministrados son de excelente calidad.

- Instalación y puesta en funcionamiento del sistema existente, de acuerdo al alcance  del grupo 1.

- Ofrecer todo el soporte necesario para integrar este sistema con los demás elementos que sean necesarios dentro del centro de Emisión.

- Asegurar la integración y la compatibilidad de los equipos ofrecidos.

- Capacitación de los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así como de los últimos avances tecnológicos, de acuerdo a lo solicitado por RTVC.

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo dar cumplimiento a todas las condiciones técnicas y obligaciones señaladas en este anexo.

También me comprometo a realizar todas las labores necesarias para el mantenimiento preventivo que permita el correcto funcionamiento de todos los equipos, mediante actividades como limpieza, la revisión del  estado y funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario durante el tiempo de garantía y la puesta en norma de los equipos que así lo requieran.

El mantenimiento preventivo debe incluir tres (3)  visitas durante el periodo de garantía de los equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. para ello deberá presentar con la propuesta certificación y fechas tentativas en las que se realizarán estos mantenimientos.

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

CC No.

- Se modifica el anexo 3 el cual queda así:

ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPO 2

Señor proponente mediante la firma del presente anexo técnico se compromete con rtvc a cumplir con las siguientes Condiciones mínimas solicitadas para el GRUPO 2.

Es de resaltar que las soluciones técnicas que se presenten pueden tener elementos separados o estar integradas en uno o varios equipos, que en todo caso deberán tener calidad broadcast:

| EQUIPO | DESCRIPCIÓN EQUIPO. | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1.Sistema Multiimagen | Mínimo 10 Entradas de video Análogo, SDI SD y HD con audio embebido Resolución 1920 X 1080 Fuente de poder redundante Sistema Tally Alarmas visual Entrada de Time Code Configuración TCP/IP VU meters Salida DVI y/o RGBHV y/o HDMI, compatible con la entrada de monitor ofertado. Etiquetas de señales Visualización de reloj time code Relación de aspecto 4:3 y 16:9. Instalado a una distancia mínima de 40 metros de monitor. | 1 |
| 2.Monitor sistema multiimagen | Pantallas LCD de mínimo 46” Resolución 1920 X 1080 Entrada DVI yo RGBHV y/o DVI y/o HDMI, compatible con la salida del sistema multiviewer ofertado. Relación de aspecto 16:9 Contraste 1000:1 Angulo de visión mínimo 170 grados Una (1) base para montar el monitor sobre el piso Instalado a una distancia mínima de 40 metros de sistema multi imagen. | 1 |
| 3. Eliminadores Hum | 10 Eliminadores de señal de video SDI-HD 10 Eliminadores hum para señal de audio XLR 10 Eliminadores hum para señal de video compuesta | 30 |
| 4.Conversores Análogo - Digital | Conversores de video análogo compuesto con embebedores de audio análogo estéreo a señal digital SD SDI, para ingresar señales análogas de audio y video a la matriz. Conversores de 12 bits. Con frame synchronizer y procesador de video. El embebedor de mínimo dos canales de audio análogo estéreo, conservando el canal embebido de la señal SDI Conversores con monitoreo y control vía IP o WEB | 20 |
| 5.Conversores Digital análogo | Conversores de video digital SD SDI audio embebido a video análogo compuesto y desembebedor de audio digital a análogo de mínimo dos canales estéreo. Conversores de 10 bits. El desembebedor de mínimo dos canales de audio digital embebido a dos canales de audio análogo estéreo. Conversores con monitoreo y control vía IP o WEB | 10 |
| 6.Distribuidores digitales. | Distribuidores de video digital SDI embebido Con una entrada y 6 salidas mínimo. | 10 |
|  | Distribuidores de audio digital una entrada AES/EBU, 4 salidas | 10 |
| 7.Procesadores de señal | Procesadores de señal de 12 bits con: Entradas de video digital SDI-SD/HD, Entradas análogo compuesto NTSC, Entrada de referencia análoga. Entrada de audio análogo balanceado. Entrada de audio digital AES/ABU. Entrada de audio embebido SDI. Salida de video digital SDI-SD/HD. Salida de video análogo compuesto NTSC, Salida de audio análogo balanceado, Salida audio digital AES/ABU. Salida de audio embebido SDI. Opcion Up y down converter. Opción transcoding que pueda convertir cualquiera de los formatos de entrada a los formatos de salida. Frame synchronizer Ajuste de niveles de video, croma, hue, sync, setup. Ajuste de Lip sync de la señal de audio. Panel de control con botones de operación frontales. El equipo no debe suprimir la señal de Closed caption. | 4 |
| 8.Frame Synchronizer SDI | Frame Synchronizer de 12 bits con: Entradas de video digital SDI-SD Salida de video digital SDI-SD. Frame synchronizer Ajuste de niveles de video, croma, hue, sync, setup. Panel de control con botones de operación frontales El equipo no debe suprimir la señal de Closed caption, ni las señales de audio embebidas en la señal de video. | 7 |
| ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | Accesorios y demás elementos de instalación e integración necesarios para el correcto funcionamiento, incluidos. |  |
| INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN | Se debe cotizar la integración con el suministro de planos para cableado, supervisión durante la instalación, puesta en funcionamiento del sistema; para lo cual el proponente suministrara el personal y todos los elementos necesarios como cables, conectores, etc que sean necesarios para la correcta operación de los equipos de este grupo. RTVC, suministrará los racks e información necesaria para la ejecución el proyecto. Los equipos se deben entregar completamente instalados y cableados hasta los patch panel de audio y video. |  |

Así mismo en caso de resultar adjudicatario se compromete a dar cumplimiento irrestricto a las siguientes Obligaciones específicas para el GRUPO 2 DISTRIBUCION CONVERSIION Y PROCESAMIENTO:

- Suministro, Integración y puesta en funcionamiento de los equipos que conforman la actualización tecnológica del Centro de Emisión.

- Transportar y entregar el bien en perfectas condiciones en el lugar establecido por rtvc.

- Realizar las pruebas necesarias que garanticen el buen funcionamiento y compatibilidad de los equipos suministrados por el proponente:

  - Durante las pruebas requeridas los canales podrán salir del aire únicamente entre la 1 a.m. y las 5:00 a.m., o en los espacios autorizados previamente por rtvc.

  - Una vez realizada la instalación de los equipos, el contratista deberá brindar acompañamiento y asistencia técnica a rtvc durante un mes como mínimo para asegurar el funcionamiento del sistema al aire.

- Atender las sugerencias o ajustes que presente rtvc en desarrollo del contrato.

- Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc.

- Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.

- Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato.

- Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado en las especificaciones técnicas de la propuesta económica.

- Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas en un término no superior a cinco días hábiles

- Constituir la garantía de cumplimiento en el plazo y términos solicitados por el contrato.

- El contratista se comprometerá con RTVC a que los elementos suministrados son de excelente calidad.

- Instalación y puesta en funcionamiento del sistema existente, de acuerdo al alcance  del grupo 1.

- Ofrecer todo el soporte necesario para integrar este sistema con los demás elementos que sean necesarios dentro del centro de Emisión.

- Asegurar la integración y la compatibilidad de los equipos ofrecidos.

- Capacitación de los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así como de los últimos avances tecnológicos, de acuerdo a lo solicitado por RTVC.

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo dar cumplimiento a todas las condiciones técnicas y obligaciones señaladas en este anexo.

También me comprometo a realizar todas las labores necesarias para el mantenimiento preventivo que permita el correcto funcionamiento de todos los equipos, mediante actividades como limpieza, la revisión del  estado y funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario durante el tiempo de garantía y la puesta en norma de los equipos que así lo requieran en forma periódica.

El mantenimiento preventivo debe incluir tres (3) visitas durante el periodo de garantía de los equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. para ello deberá presentar con la propuesta certificación y fechas tentativas en las que se realizarán estos mantenimientos.

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

C.C No.

- Se modifica el anexo 7 el cual queda así:

ANEXO 7

FORMATO OFERTA ECONÓMICA

GRUPO 1. ACCESORIOS DEL SISTEMA DE EMISIÓN:

Señor proponente recuerde su oferta es a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de los bienes y servicios por RTVC.

En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).

Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste deberá informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se considerará incluido en el precio y RTVC no reconocerá  ningún valor adicional por éste concepto.

RTVC, no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia de la orden, ni precios adicionales.

Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables durante la ejecución del contrato.  Se reitera que en caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).

| EQUIPO | DESCRIPCIÓN EQUIPO. | CANT | VALOR UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sistema Intercom | Sistema de intercomunicación tipo matriz de mínimo 16 puertos expandible a mínimo 64 puertos. Actualizable y compatible con sistemas de intercom inalámbricos. Cuatro (4) estaciones de intercomunicación con micrófono y parlante, instaladas y funcionando en la Capilla, Telepuerto satelital, Centro de Emisión analógico y centro de emisión digital de rtvc. Mínimo 5 puntos de comunicación inalámbricos tipo intercom inalámbricos y/o walkie talkies, que garanticen la operación entre el centro de emisión digital y los estudios de rtvc, terraza de rtvc, subestación eléctrica de rtvc y centro de emisión analógico de rtvc. Interfaz IP, que permita la conexión del sistema con otros sistemas por esta vía. | 1 |  |  |
| 2. Monitores de audio | Monitores de audio con parlantes integrados 1 entrada de audio digital SD-SDI embebido, 1 entrada de audio analógico estéreo balanceado Salida de audio análogo que permita el monitoreo de las señales seleccionadas, sean análogas, digitales AES/EBU y SDI embebido. Indicadores de nivel en barras o aguja | 7 |  |  |
| 3.Parlantes estéreo | Parlantes estéreo de escritorio, auto amplificados para audio (en total son 14 parlantes monofónicos) 20 W por canal mínimo | 7 |  |  |
| 4.Monitores de video SDI | Monitor LCD SD de mínimo 17”, para montaje en escritorio. 2 entradas SD SDI 1 entrada análoga compuesto Resolución de 720*480 | 6 |  |  |
| 5.Monitor forma de onda tipo rasterizer | Monitor rasterizer de forma de onda, vector, imagen y audio en modo display Dos entradas SDI-SD Montaje en rack Salida de monitor DVI y/o VGA y/o XGA Reporte de señales fuera de norma Multipantalla, con mínimo cuatro pantallas de información diferente al tiempo. Interfaz Ethernet Medición de timming. waveform, ANC-LTC and ANC-VIT Timecode detection and selection Vector, gamut, timing, status, Error Log de hasta 1000 eventos descargables por software Detección y decodificación de closed caption Entrada de referencia externa análoga y/o tri level Monitoreo de audio Incluir monitor de 15” | 3 |  |  |
| 6A.Patch panel de video | Patch Panel de video compatibles con los patch panel ADC, PPE2226-SVJT, de mínimo 52 puntos en total (2 filas de mínimo 26 puntos) Loop interno, con 60 patch cords en total. La compatibilidad, debe garantizar la operación, sin ningún tipo de interferencia o problemas de conexión entre los patch panel actualmente instalados en el centro de Emisión digital de rtvc. | 6 |  |  |
| 6B.Patch panel de audio | Patch Panel de audio balanceado compatibles con los patch panel ADC PPA1-14MKIVNS de mínimo 48 puntos en total (2 filas de 24 puntos) estéreo. Loop interno con 20 patch cords en total. La compatibilidad, debe garantizar la operación, sin ningún tipo de interferencia o problemas de conexión entre los patch panel actualmente instalados en el centro de Emisión digital de rtvc. | 2 |  |  |
| 7.Receptores satelitales | Receptores satelitales DVB-S QPSK y DVB-S2,QPSK y 8PSK MPEG-2 4:2:0 y 4:2:2 MPEG4 H.264 Salida de video digital SDI-SD Salida de video análogo NTSC Salida de audio embebido SDI Salida de audio digital AES/EBU. Salida de audio análogo estéreo Entrada de black burst. Frame synchronizer interno con ajuste variable de sincronismo CAM/CAS BISS-1, Biss-e Low Symbol Rate down to 1000 KSymbols/s Acceso condicional Irdeto | 4 |  |  |
| 8.VTRs formato digital | Videograbadoras/reproductoras, con capacidad de reproducción en formato DV, DVCAM y DVCPRO. Entrada y salida video digital SDI-SD con audio embebido. Entrada y Salida de video análogo compuesto NTSC Entrada y Salida de audio digital AES/EBU Entrada y Salida de audio análogo estéreo. Entrada y salida de audio SDI embebido. Entrada y salida de time code Jog Wheel Puerto de control RS-422 disponible para conexión al sistema de automatización. Mínimo Dos canales de audio análogo Mínimo Dos canales de audio AES Mínimo Dos canales de audio embebido Entrada de referencia externa con ajuste de sincronismo. Indicadores de nivel de audio en barras o aguja. | 10 |  |  |
| ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | Accesorios y demás elementos de instalación e integración necesarios para el correcto funcionamiento incluidos. |  |  |  |
| INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN | Se debe cotizar la integración con el suministro de planos para cableado, supervisión durante la instalación, puesta en funcionamiento del sistema; para lo cual el proponente suministrara el personal y todos los elementos necesarios como cables, conectores, etc que sean necesarios para la correcta operación de los equipos de este grupo. RTVC, suministrará los racks e información necesaria para la ejecución el proyecto. Los interesados pueden solicitar la respectiva visita a para la verificación de las instalaciones requeridas. Los equipos se deben entregar completamente instalados y cableados hasta los patch panel de audio y video. |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |

El suscrito ______________________________________________________ en Representación Legal de ________________________________________ manifiesto que el valor señalado corresponde al valor total de la oferta económica de la propuesta presentada

Nombre_______________________________

C.C. __________________________________

Firma_________________________________

- Se modifica el anexo 8 el cual queda así:

ANEXO 8

FORMATO OFERTA ECONÓMICA

GRUPO 2 DISTRIBUCIÓN CONVERSIÓN Y PROCESAMIENTO:

Señor proponente recuerde su oferta es a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de los bienes y servicios por RTVC.

En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).

Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste deberá informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se considerará incluido en el precio y RTVC no reconocerá  ningún valor adicional por éste concepto.

RTVC, no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia de la orden, ni precios adicionales.

Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables durante la ejecución del contrato.  Se reitera que en caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).

| EQUIPO | DESCRIPCIÓN EQUIPO. | CANT | VALOR UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Sistema Multiimagen | Mínimo 10 Entradas de video Análogo, SDI SD y HD con audio embebido Resolución 1920 X 1080 Fuente de poder redundante Sistema Tally Alarmas visual Entrada de Time Code Configuración TCP/IP VU meters Salida DVI y/o RGBHV y/o HDMI, compatible con la entrada de monitor ofertado. Etiquetas de señales Visualización de reloj time code Relación de aspecto 4:3 y 16:9. Instalado a una distancia mínima de 40 metros de monitor. | 1 |  |  |
| 2.Monitor sistema multiimagen | Pantallas LCD de mínimo 46” Resolución 1920 X 1080 Entrada DVI yo RGBHV y/o DVI y/o HDMI, compatible con la salida del sistema multiviewer ofertado. Relación de aspecto 16:9 Contraste 1000:1 Angulo de visión mínimo 170 grados Una (1) base para montar el monitor sobre el piso Instalado a una distancia mínima de 40 metros de sistema multi imagen. | 1 |  |  |
| 3.Eliminadores Hum | 10 Eliminadores de señal de video SDI-HD 10 Eliminadores hum para señal de audio XLR 10 Eliminadores hum para señal de video compuesta | 30 |  |  |
| 4.Conversores Análogo - Digital | Conversores de video análogo compuesto con embebedores de audio análogo estéreo a señal digital SD SDI, para ingresar señales análogas de audio y video a la matriz. Conversores de 12 bits. Con frame synchronizer y procesador de video. El embebedor de mínimo dos canales de audio análogo estéreo, conservando el canal embebido de la señal SDI Conversores con monitoreo y control vía IP o WEB | 20 |  |  |
| 5.Conversores Digital análogo | Conversores de video digital SD SDI audio embebido a video análogo compuesto y desembebedor de audio digital a análogo de mínimo dos canales estéreo. Conversores de 10 bits. El desembebedor de mínimo dos canales de audio digital embebido a dos canales de audio análogo estéreo. Conversores con monitoreo y control vía IP o WEB | 10 |  |  |
| 6. Distribuidores digitales. | Distribuidores de video digital SDI embebido Con una entrada y 6 salidas mínimo. | 10 |  |  |
|  | Distribuidores de audio digital una entrada AES/EBU, 4 salidas | 10 |  |  |
| 7.Procesadores de señal | Procesadores de señal de 12 bits con: Entradas de video digital SDI-SD/HD, Entradas análogo compuesto NTSC, Entrada de referencia análoga. Entrada de audio análogo balanceado. Entrada de audio digital AES/ABU. Entrada de audio embebido SDI. Salida de video digital SDI-SD/HD. Salida de video análogo compuesto NTSC, Salida de audio análogo balanceado, Salida audio digital AES/ABU. Salida de audio embebido SDI. Opcion Up y down converter. Opción transcoding que pueda convertir cualquiera de los formatos de entrada a los formatos de salida. Frame synchronizer Ajuste de niveles de video, croma, hue, sync, setup. Ajuste de Lip sync de la señal de audio. Panel de control con botones de operación frontales. El equipo no debe suprimir la señal de Closed caption. | 4 |  |  |
| 8.Frame Synchronizer SDI | Frame Synchronizer de 12 bits con: Entradas de video digital SDI-SD Salida de video digital SDI-SD. Frame synchronizer Ajuste de niveles de video, croma, hue, sync, setup. Panel de control con botones de operación frontales El equipo no debe suprimir la señal de Closed caption, ni las señales de audio embebidas en la señal de video. | 7 |  |  |
| ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | Accesorios y demás elementos de instalación e integración necesarios para el correcto funcionamiento, incluidos. |  |  |  |
| INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN | Se debe cotizar la integración con el suministro de planos para cableado, supervisión durante la instalación, puesta en funcionamiento del sistema; para lo cual el proponente suministrara el personal y todos los elementos necesarios como cables, conectores, etc que sean necesarios para la correcta operación de los equipos de este grupo. RTVC, suministrará los racks e información necesaria para la ejecución el proyecto. Los equipos se deben entregar completamente instalados y cableados hasta los patch panel de audio y video. |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |

El suscrito ______________________________________________________ en Representación Legal de ________________________________________ manifiesto que el valor señalado corresponde al valor total de la oferta económica de la propuesta presentada

Nombre_______________________________

C.C. __________________________________

Firma_________________________________

10.3.2.5 TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN  DE EQUIPOS (HASTA 50 PUNTOS)

En mi calidad de representante legal de la firma ______________ me comprometo a entregar e instalar los equipos ofrecidos en __________ días calendario.

Recuerde que el tiempo de entrega máximo no debe ser superior a 100 días calendario y el tiempo de entrega mínimo no debe ser inferior a 30 días calendario.

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

CC No.

Los demás términos no se modifican mediante la presenta adenda.

Hasta aquí la adenda No. 01 a la Selección Directa No. 01 de 2009

(Original firmado por)

GABRIEL GOMEZ MEJIA

Gerente

17/06/2009

Proye ctó: RAM

Rreviso: MVC/OVC