ANEXO 7

DETALLE RUBROS

1.  INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1.1. SEDE Y SERVICIOS BÁSICOS

Sede con mínimo 400 mtrs2

| INFRAESTRUCTURA. | PUESTOS DE TRABAJO |
| --- | --- |
| 5 Salas de Edició | 5 |
| 1 Sala de Audio con Cabina | 1 |
| 1 Sala de Graficación | 1 |
| 1 Sala de Juntas | 1 |
| 1 Sala de Archivo | 1 |
| 1 Almacén para equipos | 1 |
| 1 Recepción y sala de espera | 1 |
| 1 Cafetería | 0 |
| Servicios Sanitarios con dotación por el plazo del contrato | 0 |
| 1 Oficina Director General Diario Cultural | 1 |
| 1 Oficina Director General Magazín Juvenil | 1 |
| 1 Oficina Productor General del Ancla | 1 |
| 1 Oficina Directores Asistentes Diario Cultural y Magazín Juvenil | 2 |
| 1 Oficina Coordinadores de Producción y Asistentes de Producción Diario, Juvenil | 9 |
| 1 Oficina Realizadores - Presentador Diario | 5 |
| 1 Oficina Realizadores - Presentadores Magazín | 5 |
| 1 Oficina Libretistas - Investigadores Diario, Magazín y Base de Datos | 8 |
| 1 Cuarto para Camarógrafos y Sonidistas con 10 Lockers | 3 |
| 1 Oficina y laboratorio para Ingeniero | 1 |
| 1 Sala de Visualización | 6 |
| 1 PBX con 40 extensiones | 0 |
| 70 Puntos de red con Internet | 0 |
| 10 Parqueaderos mínimo (o convenio con parqueadero cercano) | 0 |
| Sistema de Seguridad y vigilancia | 0 |
| Planta Eléctrica | 0 |
| 1 UPS con back up mínimo de 1 hora y 10kw | 0 |
| Servicios públicos (agua, luz, teléfono, Internet banda ancha, televisión por suscripción), administración y aseo. | 0 |

Oficinas y salas (salas de edición, graficación, protools, visualización, archivo, etc.) e infraestructura disponibles las 24 horas del día los siete días de la semana, incluye festivos.

1.2. ADECUACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE

| Adecuación y mobiliario para 80 personas de acuerdo con las necesidades en relación con sus funciones |
| --- |
| 45 computadores con licencia de software (mínimo procesador de texto y hojas de de cálculo) | Procesador 3 gigas, 512 megas RAM, disco duro 80 gigas, Combo quemador CD, lector DVD. MODEM, Board integrado audio video y red, monitor LCD 17", Estabilizador, Puertos USB 2.0 Drive 3. |
| 5 Televisores | 25 pulgadas, dos entradas, video componente RCA, estéreo, control remoto |
| 2 Grabadoras periodista |  |
| 3 Impresora- fotocopiadora | Impresora Fotocopiadora |
| 2 VHS | 4 cabezales, SP/EP, Control remoto universal, entrada de A/V frontal, rebobinado rápido / avance rápido, configuración automática de reloj, programación con temporizador, estéreo. |
| 4 DVD | DVD Video, CD, Video en CD, VCD, Compatible con DVD-R/RW+R/RW, MP3, Barrido progresivo, Salida de video componente (RCA), S- video, Multizona, Multisistema (NTSC, PAL) control remoto, |
| 1 FAX |  |

2.  GASTOS DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN

2.1. MUSICA

Diseño de música original, librería musical con mínimo 35 CD´s  y derechos de uso de material Sayco-Acinpro.

2.2. UTILERIA Y VESTUARIO

Mantenimiento de utilería existente y necesaria en el transcurso del proyecto (incluye eventual  compra de elementos escenográficos y de utilería).

2.3. MATERIAL DE INVESTIGACION

Suscripción a revistas especializadas y periódicos.

2.4. MERCHANDISING

Identificaciones, chalecos, sombrillas, camisetas, displays para micrófonos y todos los objetos necesarios para la identificación y promoción de los programas, previa aprobación y visto bueno de rtvc.

2.5. SUMINISTROS

Casetes Betacam SP, DVCAM, Mini DV y VHS, CD´s y DVD´s  necesarios para la producción y emisión de los programas.

2.6.  TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

| Transporte para preproducción, investigación y traslado de utilería | 24 días al mes |
| --- | --- |
| Transporte locaciones para cinco equipos | 24 días al mes |
| Estimado de 10 tiquetes aéreos al mes en clase económica | Realizadores Diario Cultural, Magazín Juvenil (incluye al videógrafo) |
| Recargos de transporte para viajes por fuera del perímetro urbano (incluye peajes) | Grabaciones cerca de Bogota |

*Transporte disponible 12 horas al día y disponible fuera de Bogotá (eventualmente) con gastos de peajes incluidos.

*Vehículos para  mínimo seis personas y sin restricción de  pico y placa.

| Alimentación estudio (almuerzo y refrigerio para un estimado de 20 personas por día en estudio) | Estimado 8 días en estudio mensualmente |
| --- | --- |
| Alimentación y hospedaje por desplazamiento. | Para un estimado de 16 personas al mes. |

2.7. MATERIAL DE OFICINA

Accesorios de oficina y papelería.

8 Memorias USB de 1 giga  (o un menor número, con mayor capacidad de memoria)

2.8. NOTAS NACIONALES Y APOYO ESPORADICO DE EQUIPO TECNICO

Se contratarán los servicios profesionales de una empresa o persona natural en tres regiones del país: Barranquilla, Medellín y Cali para la grabación de notas, clips, y material en general coordinado por la dirección y producción en Bogotá. Dichos contratos comprenden la pre-producción, producción, equipos, materiales, grabación y envío de material para dichas notas,  junto con un media-log y un guión de edición para su postproducción en Bogotá.

Cada región deberá realizar un promedio de 12 notas al mes con una duración promedio de 3:30 minutos  cada una.

Es importante tener en cuenta que estas notas no tienen el tratamiento de una corresponsalía de noticiero, por lo tanto se le presentará a las regiones el perfil del personal de realización.

Se recibirá el material en pregrabados, y bajo parámetros de libro de estilo de los programas de la franja. El contratista asumirá todos los costos de realización, desplazamiento y envío por lo cual se debe establecer un pago paquete para cada región.

2.9. TELÉFONOS CELULARES

Once (11) celulares con planes cerrados de mínimo 500 minutos.

3. SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN

3.1. CAMARAS, SOPORTE DE CÁMARAS Y KIT DE LUCES

| 5 Cámaras DV 25 Megabits 3CCD | Cámaras de formato grabación de formato DV 25 Megabits por segundo, con posibilidad de grabación en formato MINI-DV, de 3CCD, con entradas de audio XLR, con mínimo 530 líneas de resolución, con dos filtros de densidad neutra, y un peso de no más de 1,5 Kg., con micrófono unidireccional de cámara y velocidad de obturación variable (shutter) de 1/4 a 1/10000. |
| --- | --- |
| 2 Lentillas GRAN ANGULAR entre 0.5X y 0.7X | Diámetro de la lentilla acorde al diámetro del lente de las cámaras antes requeridas. |
| 5 Filtros de cámara POLARIZADOR CIRCULAR | Diámetro del filtro acorde al diámetro del lente de las cámaras antes requeridas. |
| 5 Filtros de cámara UV y/o Skilight | Diámetro del filtro acorde al diámetro del lente de las cámaras antes requeridas. |
| 5 lentillas TELEOBJETIVOS DE 2.0X | Diámetro de la lentilla acorde al diámetro del lente de las cámaras antes requeridas. |
| 10 Baterías tipo lithium con autonomía de horas |  |
| 5 Cargadores para baterías |  |
| 5 Sungun (Luz portátil de cámara) de mínimo 25W/DC | Con autonomía de funcionamiento de 4 horas independiente de la cámara. |
| 10 Cuarzos (filamento de repuesto) para Sungun |  |
| 5 Maletas blandas |  |

Incluye kit de herramientas para “primeros auxilios” (lo tendrán el camarógrafo y el sonidista) y un kit de herramientas especializado para el laboratorio técnico.

| 1 CAMARA DV 25 Megabits BROADCAST 3CCD | Cámara de formato grabación de formato DV 25 Mbits por segundo de última tecnología. Camcorder que soporte casetes de 66minutos (opcional, de 40minutos). Lente minimo de 12X |
| --- | --- |
| 1 Filtro de cámara POLARIZADOR CIRCULAR | Diámetro del filtro acorde al diámetro del lente antes requerido. |
| 1 Filtro de cámara UV y/o Skilight | Diámetro del filtro acorde al diámetro del lente antes requerido. |
| 4 Baterías | Con autonomía de funcionamiento de mínimo 2 horas. |
| 1 Cargador de baterías | Acorde a las Baterías e independiente de cámara. |
| 1 Sungun (Luz portátil de cámara de mínimo 25W/DC) | Con autonomía de funcionamiento de 4 horas independiente de la cámara. |

Incluye kit de herramientas para “primeros auxilios” (lo tendrán el camarógrafo y el sonidista) y un kit de herramientas especializado para el laboratorio técnico.

| 2 Cámaras Mini-DV 1CCD | Cámaras Mini DV 1CCD y video efectivo de 680.000 pixeles, que tengan Pantalla LCD, Zoom 12X, interface fireware y conexiones USB. |
| --- | --- |
| 3 Baterías tipo lithium con 4 horas de autonomía | Compatibles con las cámaras requeridas |
| 2 cargadores para baterías | Uno por cámara |
| 2 Rain Cover | Uno por cámara |
| 2 Kit de limpieza | Uno por cámara |

Incluye kit de herramientas para “primeros auxilios” (lo tendrán el camarógrafo y el sonidista).

SOPORTES PARA CAMARA:

6 trípodes: de mínimo dos extensiones y sistema de estrella, cabeza fluida y nivel. Adecuados para cada una de las cámaras antes requeridas.

Disponibilidad permanente

EQUIPO COMPLETO DE LUCES

| 5 Kit de Luces portátiles | Configuración de cada kit: 1000w fresnell o “open face” x 1, 650w fresnell x 2, 300w fresnell x 1. Todo tungsteno. |
| --- | --- |
| Trípodes para luces |  |
| Filtros de luces de corrección y difusión |  |
| Filtros de luces en colores estéticos |  |
| Juego de ganchos |  |
| 5 Flex |  |
| 30 Extensiones eléctricas planas | De mínimo 5m y que soporte 15AMP mínimo |
| CUARZOS PARA SUNGUN | Repuestos de cuarzos para SunGun. |

CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Cámara digital con 6 megapixeles, mirilla óptica, pantalla LCD de mínimo 1.5”, teleobjetivo de 7,9 – 23,7 mm, zoom óptico de 4X y digital, USB. Con baterías recargables y cargador. Funciones de video y audio. Memoria rígida de 1 giga.

3.2 EQUIPO DE REGISTRO DE AUDIO

| 10 Micrófonos inalámbricos | Inalámbricos sistema tru diversity, y cápsulas direccionales |
| --- | --- |
| 10 cables XLR-XLR | 2 de 8m-2 de 2m- 2 de 30 cm |
| 5 Boom: Percha corta de carbono | boom unidireccional con accesorios |
| 5 Caña en fibra de carbono, zeppelin, pistola y perro negro. Recubrimiento |  |
| 6 Audífonos profesionales | de respuesta de frecuencias de 20 Hz a 20 KHz, de rango dinámico y de respuesta de frecuencia cerrado. |
| 5 extensiones para audífonos | 8 m |
| 5 Maletines para accesorios |  |
| 6 Mixer portátil de audio | estéreo con tres canales IN y dos canales OUT |
| 6 kit de 2 baterías 9v recargables para mixer |  |
| 6 kit de 4 baterías AA recargables para receptores de solapa |  |

3.3. SISTEMAS DE POSTPRODUCCIÓN

Tres (3) estaciones de trabajo para edición no lineal firewire con software HD de edición de notas. Cada equipo debe contar con 2 GB en RAM, discos duros de 320 GB de capacidad interno, doble procesador, plug in de tratamiento de imagen digital (cinelook), una casetera DVCAM o DVC PRO para digitalización (Compatible NTSC, PAL; Reproduce señal DVCAM o DVCPRO y DV, uso de casetes pequeños sin adaptadores), dos monitores de audio, un monitor VGA de 19´, consola de audio de 8 canales. Combo DVD-CD. Modulo CD player que lea MP3, VCD. Dos caseteras Betacam SP Player.

Dos (2) estaciones de edición no lineal firewire con software HD de finalización de programas. Cada equipo debe contar con 2 GB en RAM y discos duros internos de 320 GB, doble procesador, plug in de tratamiento de imagen digital (cinelook), una tarjeta conversora de señal de video digital a señal análoga por componentes, sin compresión, para masterizar en Betacam SP; una casetera DVCAM o DVCPRO NTSC PAL para digitalización, una casetera Betacam SP Rec-play para masterización, dos monitores VGA de 19´, monitores de audio, consola de audio de 8 canales y un OSCILOSCOPIO y un vectorscopio. Combo DVD-CD, Modulo CD player que lea MP3, VCD.

Un (1) sistema de administración y almacenamiento de video, audio y metadata compartido para todas las salas de edición, con conexión mínima ethernet gigabyte y capacidad mínima de 4 Teras. Sistema de intercomunicación para las salas de edición.

Disponibilidad permanente.

SALA GRAFICACION

1 PC

Doble procesador

4 Gigas en Ram

Tarjeta gráfica 256 MB memoria

Disco duro 500 GB INTERNO Y 500 Gb USB 2.0 / FIREWIRE EXTERNO

1 tarjeta de captura sin compresión CON FIREWIRE

Monitor 20”

Tableta para gráficos con lapicera y ratón de 17” por 17”

1 casetera Rec/player Minidv.

1 Scanner de mínimo resolución óptica de 2400 x 4800 ppp

Tarjeta de Red

Seguro equipo completo

Licencias Software de tratamiento y edición de archivos de imagen, animación, composición (2D y 3D).

Disponibilidad permanente.

EQUIPO PARA VISUALIZACION Y ARCHIVO

Cuatro puestos de visualización cada uno con un computador con software de media log compatible con el sistema de edición, con salida de puerto Firewire. Adicionalmente, casetera MiniDV - DV Cam o DVC PRO (compatible con ambos formatos), un monitor de video estéreo y audífonos de diadema, frecuencias de 20 Hz a 20 KHz. para cada uno de los cuatro puntos. En una sala de visualización una casetera Betacam SP play.

Disponibilidad permanente.

SALA ARCHIVO Y TRANSFER

Un (1) sala de transfer y archivo que cuente con:

Dos máquinas VHS (4 cabezales, SP/EP, Control remoto universal, entrada de A/V frontal, rebobinado rápido / avance rápido, configuración automática de reloj, programación con temporizador),

Una máquina de DVD rec-play (GRABADOR Y REPRODUCTOR DE VIDEO Barrido progresivo, reproducción y grabación simultánea a discos DVD RAM y compatibilidad de grabación DVD+RW/+R, DVD-RW/-R, DVD, exploración suave a alta velocidad, 5 velocidades hasta x200), salida entrada componente de video (RCA), (Firewire, video digital, reproducción de video NTSC; PAL)

Una casetera DV Cam o DVC PRO (Compatible NTSC, PAL; Reproduce señal DVCAM o DV, uso de casetes pequeños sin adaptadores)

Una casetera Betacam SP Rec-play ,

Un computador PC que cuente con el software necesario para archivar bases de datos, dos monitores de video

Un sistema de patch panel para interconectar las caseteras.

Rack acondicionado para estos equipos en modulo: VHS, monitor, DVD, casetera Betacam o DVCAM o DVC PRO

Disponibilidad permanente.

EQUIPO DE POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO

Dos (2) estaciones de posproducción de sonido que cuenten con las siguientes especificaciones: sistema de grabación, edición y play back a 24 bits, que soporte de 44.1 Khz. hasta 192 Khz. 128 tracks de play back a 44 o 48 Khz. Que cuente con plug ins para procesamiento en tiempo real de sonido. Una cabina de sonido acústicamente tratada con un micrófono de condensador de estudio de alta gama para grabación de voz. Una interfaz con ocho entradas y ocho salidas análogas y digitales, que soporte AESEBU, que soporte SPDIF, loop de sincronismo de entrada y salida, World clock de entrada y salida óptica, con sus respectivos cables. Un monitor de video para play back con tarjeta de sincronismo. Una máquina Betacam SP rec-play. Debe contar con 1 GB en Ram y un disco duro de 320GB en disco duro y un monitor VGA. Modulo cd player que lea MP3, VCD.

Disponibilidad permanente.

*Todas las estaciones mencionadas deben contar con mobiliario adecuado, sistema de ventilación y sillas ergonómicas.

*Salas de edición, equipos, oficinas e infraestructura disponibles las 24 horas del día los siete días de la semana, incluye festivos

*Equipos de grabación y edición de máximo dos años de antigüedad. Salas de edición con software actualizado

3.4. ESTUDIO

Frecuencia de grabación: 8 días al mes. Incluye operarios.

Estudio mínimo 200 mtrs. 30 kilos de luces

3 cámaras de estudio

2 micrófonos de solapa

Luminotécnico y asistente

Utilero

VTR

Grúa 5 metros (8 días al mes)

Dolly 3 tramos rectos y 2 curvos (8 días al mes)

Porta jib (8 días al mes)

4. EQUIPO HUMANO

| Núm | Actividad | Meses Servicio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Director General Cultural /Entrevista | 6,5 |
| 1 | Director General Juvenil | 6,5 |
| 1 | Productor General del ancla | 6,5 |
| 1 | Director asistente cultural y entrevista | 6,5 |
| 1 | Director asistente juvenil | 6,5 |
| 2 | Coordinadores de Producción | 6,5 |
| 1 | Libretista juvenil | 6 |
| 1 | Libretista diario cultural | 6 |
| 8 | Productores de Campo (Diario Cultural y Juvenil) | 6 |
| 1 | Presentador diario cultural | 6 |
| 1 | Presentador Entrevista DC | 3 |
| 1 | Presentador Juvenil Perfil 1 | 6 |
| 1 | Presentador Juvenil Perfil 2 | 6 |
| 1 | Presentador Sección Juvenil | 6 |
| 1 | Investigador/Productor Entrevista | 3 |
| 1 | Asistente de Presentadores Franja | 6 |
| 4 | Realizadores Diario Cultural | 6 |
| 3 | Realizadores juvenil | 6 |
| 1 | Realizador Juvenil región | 6 |
| 1 | Jefe investigacion juvenil | 6 |
| 1 | Jefe de investigación DC | 6 |
| 2 | Investigadores Diario juvenil | 6 |
| 4 | Investigadores diario cultural | 6 |
| 2 | Asistentes de Investigacion juvenil | 6 |
| 1 | Videografo juvenil | 6 |
| 2 | Camarógrafo - fotografo | 6 |
| 4 | Camarógrafos | 6 |
| 8 | Sonidistas | 6 |
| 2 | Editores (Jefe finalizador) | 6 |
| 8 | Editores | 6 |
| 1 | Digitalizador Franja | 6 |
| 2 | Tráfico, Transfer y Archivo | 6 |
| 1 | Logger | 6 |
| 1 | Diseñador Gráfico | 6 |
| 1 | Diseñador de Sonido | 6 |
| 1 | Secretaria | 6 |
| 1 | Mensajero con moto | 6 |
| 1 | Página web Diario Cultural y Cine | 6 |
| 1 | Página web Diario Juvenil | 6 |
| 1 | Locutor | 6 |