Selección Directa  02 de 2008

1. Modificado por Adenda 1:

ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNCAS

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL – TRANSMISOR DE TELEVISIÓN SCREEN SERVICE SCT201UB-C |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 39, 41, 43 | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | Folio: 271, 311 y 312 |
|  |  |  | Audio: 20 W. | Folio: 271, 312 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Folio: 312 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 312 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 312 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple Folio: 312 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Mini XLR Folio: 271 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | 45,75 Mhz Folio: No especifica |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable Valor Ofrecido: > 60 dB Folio: 312 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: > 57 dBc Folio: 272 y 312 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: > 60 dBc Folio: 272 y 312 |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio: 272 y 311 |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Folio: 272 y 311 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | INFORMATIVO: Amplificación Común Folio: 311 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | FILTRO TIPO Y SAW Y DISEÑO DE SCREEN SERVICE |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 273 y 312 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | INFORMATIVO: Chasis para rack de 19” X4 unidades de rack Folio: 273 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | Se recomienda el uso de aire acondicionado en sitios con ambientes húmedos y salinos. En general si el salón de equipos no tiene carga de calor adicional es suficiente contar con rejillas de ventilación y un par de extractores de 15” Folio: 273 |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, no especifica Folio: N/A |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, no especifica Folio: N/A |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | No se incluyen los manuales del Tx |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | No se incluyen manuales de instalación del Tx |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple Folio: 273 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple: Folio: |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 274 y 312 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 274 y 312 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 274 y 312 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronismo externa | Cumple, Folio: 274 y 312 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 274 y 312 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | cumple: Folio:312 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | Ponderable Valor Ofrecido: 600 W Folio: 274 y 312 |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. | Cumple, los costos de la oferta económica incluye el valor de los estudios técnicos como también responder las observaciones de la CNTV Folio: 130 |
| 2 |  | ANTENAS – SISTEMA RADIANTE MOYANO MY-PDL1000 |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd Panel | Cumple, Folio: 334 |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple, Folio: 336 y 368 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 325 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple, Folio: 325 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Moyano MY-s4224, potencia 1,1 Kw conectores DIN 7-16 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | Cumple, Folio: 402 |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | Cumple, Folio: 385 y 403 |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 319 y 368 |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 365 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL - PRODELIN |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple, Folio: 371 a 374 |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple, Folio:371 A 374 |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple, Folio: 372 |
| 3.4 |  | G/T@10°K | 24 dB/K banda C. | Cumple, Folio: 374 |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple, Folio: 372 |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple, Folio: 372 y 374 |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple, Folio: 372 |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple, Folio: 372 |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | 259Kg Cumple, Folio: 372 |
| 3.10 |  | FEED | Polarización Circular. Con relación axial de 1:2 o mejor que garantice un aislamiento de 19 Db o mejor entre los planos | No Cumple, Folio: 373 No especifica el modelo ni la marca del Feed |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | No Cumple, Folio: 375 a 380 dado que en las especificaciones del equipo Folio 378 dice que solo los modelos Dual decoder cumple con el Dual Common Interface solicitado para dicho equipo |
| 3.12 | 1 | LNB (CALL-AMP) | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple, Folio: 382 |
| 3.13 |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 382 |
| 3.14 |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 382 |
| 3.15 |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple, Folio: 382 |
| 3.16 |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 382 |
| 4 |  | OBRA CIVIL | Folio: |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple, Folio: 122, 169 y 303 |
| 4.2 |  | TORRE | Tipo Banda I CH2-CH6, Ancho óptimo 2m. Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | Cumple, Folio: 122, 169 y 303 |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS |  |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | El área de cubrimiento del sistema de tierra ofertado incluye salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas Folio: 122 y 169 |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | El conductor a utilizar en la malla de tierra será cable de cobre calibre 2/0 desnudo. Folio: 170 |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Serán construidos cinco fosos de puesta a tierra con varilla de cobre de 5/8” X 2.40 metros Folio: 170 |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Será instalada una platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos, dimensionada de acuerdo al número de acometidas. |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | Se construirá un foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Se construirá un aro equipotencial con lámina de cobre de 1/8 x ½ de pulgada. |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | CUMPLE |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | CUMPLE |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | CUMPLE |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Se calculara de acuerdo a la norma internacional y cumplirá con el método de esfera rodante |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | CUMPLE |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | CUMPLE |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | CUMPLE |
| 7 |  | UPS EN LINEA – QUEST | Folio: |
| 7.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | Cumple, Folio:383 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple, Folio: 383 |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | 8 minutos Cumple, Folio: N/A |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | 208 / 120 Vac + - 1% Folio: 383 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | Cumple Folio: 383 |
| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | INFORMATIVO:66X25X66 Folio: 383 |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | INFORMATIVO:66X25X66 Folio:383 |
| 7.8 |  | Racks | Suministro de los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar con ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso. | Cumple, los transmisores de TV será instalados en gabinetes individuales de 2 pies, con kit de ventilación incorporado y los Rx satelitales en rack abierto de 4 pies Folio:404 A 410 |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  | Folio: |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 130 Y 307 |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  | Cumple, Folio: 130 y 307 |
| 9.1 |  | Transformador | 25 KVA, con acometida de baja tensión | Cumple, Folio:130 y 307 |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple, Folio: 130 y 307 |
| 9.3 |  | Línea de Media Tensión a 350m., aproximadamente |  | Cumple, Folio: 130 y 307 |

| 2. ESTACIÓN ALGECIRAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 28, 30, 34. | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | Folio: 271, 311 y 312 |
|  |  |  | Audio: 20 W. | Folio: 271, 312 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Folio: 312 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 312 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 312 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple Folio: 312 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Mini XLR Folio: 271 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | 45,75 Mhz Folio: |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 271 y 312 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable Valor Ofrecido: > 60 dB Folio: 312 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: > 57 dBc Folio: 272 y 312 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: > 60 dBc Folio: 272 y 312 |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio: 272 y 311 |

| 2. ESTACIÓN ALGECIRAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Folio: 272 y 311 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | INFORMATIVO: Amplificación Común Folio: 311 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Cumple, Folio: 272 y 312 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | FILTRO TIPO Y SAW Y DISEÑO DE SCREEN SERVICE |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 273 y 312 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | INFORMATIVO: Chasis para rack de 19” X4 unidades de rack Folio: 273 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | Se recomienda el uso de aire acondicionado en sitios con ambientes húmedos y salinos. En general si el salón de equipos no tiene carga de calor adicional es suficiente contar con rejillas de ventilación y un par de extractores de 15” Folio: 273 |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | No cumple: No se anexan catálogos que lo sustenten Folio: N/A |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | No cumple: No se anexan catálogos que lo sustenten Folio: N/A |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | No se incluyen los manuales del Tx |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | No se incluyen manuales de instalación del Tx |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple Folio: 273 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | No Cumple: No se anexan catálogos que lo sustenten Folio: N/A |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 274 y 312 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 274 y 312 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 274 y 312 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple, Folio: 274 y 312 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 274 y 312 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | No cumple: No se anexan catálogos que lo sustenten Folio: N/A |

| 2. ESTACIÓN ALGECIRAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | Ponderable Valor Ofrecido: 600 W Folio: 274 y 312 |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. | Cumple, los costos de la oferta económica incluye el valor de los estudios técnicos como también responder las observaciones de la CNTV Folio: 130 |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda UHF, | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Cumple, Folio: 334 |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple, Folio: 336 y 368 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 325 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple, Folio: 325 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Moyano MY-s4224, potencia 1,1 Kw conectores DIN 7-16 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Adecuada para la transmisión de los 3 canales Mínimo 7/8” de una longitud de 60 metros. | Cumple, Folio: 402 |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | Cumple, Folio: 385 y 403 |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 319 y 368 |

| 2. ESTACIÓN ALGECIRAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 365 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.13 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto | Cumple, los costos de la oferta económica incluye el valor de los estudios técnicos como también responder las observaciones de la CNTV Folio: 130 |

| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple, Folio: 371 a 374 |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple, Folio:371 A 374 |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple, Folio: 372 |
| 3.4 |  | G/T@10°K | 24 dB/K banda C. | Cumple, Folio: 374 |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple, Folio: 372 |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple, Folio: 372 y 374 |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple, Folio: 372 |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple, Folio: 372 |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | 259Kg Cumple, Folio: 372 |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. COn relación axial de 1:2 o mejor que garantice un aislamiento de 19 Db o mejor entre los planos | No Cumple, Folio: 373 No especifica ni el modelo ni la marca del Feed |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | No Cumple, Folio: 375 a 380 dado que en las especificaciones del equipo Folio 378 dice que solo los modelos Dual decoder cumple con el Dual Common Interface |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple, Folio: 382 |
| 3.13 |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 382 |
| 3.14 |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 382 |
| 3.15 |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple, Folio: 382 |
| 3.16 |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 382 |

| 2. ESTACIÓN ALGECIRAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 4 |  | UPS EN LINEA |  |
| 4.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | Cumple, Folio:383 |
| 4.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple, Folio: 383 |
| 4.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | 8 minutos Cumple, Folio: N/A |
| 4.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + -2% Frecuencia: 60 Hz. | 208 / 120 Vac + - 1% Folio: No especifica |
| 4.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | Cumple Folio: No especifica |
| 4.6 |  | Dimensiones | Indicar | INFORMATIVO:66X25X66 Folio: 383 |
| 4.7 |  | Peso | Indicar | INFORMATIVO:66X25X66 Folio:383 |
| 4.8 |  | Racks | Suministro de los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar con ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso. | Cumple, los transmisores de TV será instalados en gabinetes individuales de 2 pies, con kit de ventilación incorporado y los Rx satelitales en rack abierto de 4 pies Folio:404 A 410 |

| 2. ESTACIÓN ALGECIRAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| 5.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 130 Y 307 |
| 6 |  | SISTEMA DE ENERGÍA | Folio: |
| 6.1 |  | Acometida en Baja Tensión | Tablero de Distribución – Ubicación Racks de Transmisores. Conexión UPS | De acuerdo a la adenda 3, Anexo 3, se instalará acometida monofásica de media tensión a 20 m aprox para esta estación. Adicionalmente se realizara la instalación del tablero de distribución, conexión de la UPS y acometidas hasta los racks de Tx y Rx satelitales. |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 316 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Bandas IV UHF | Cumple, Folio: 316 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 24, 26 y 30 | Cumple, Folio: 316 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 20 W. | Cumple, Folio: No especifica |
|  |  |  | Audio: 2 W. | Cumple, Folio: No especifica |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple, Folio: 316 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 316 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 316 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple, Folio: 316 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Cumple, Folio: 316 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 316 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 316 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 316 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | 45,75 Mhz Folio: No especifica |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 279 y 316 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 279 y 316 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: No especifica |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable Valor Ofrecido: >60dB Folio: 279 y 316 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: >57dBc Folio: 280 y 316 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: 60dbc Folio: 280 y 316 |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 280 y 316 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 316 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio: 316 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio: 316 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio: 316 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio: 280 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Actualizable con el modulador multimodo MOD ALL (ATSC, DVBT/H, ISDBT) |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 316 |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | INFORMATIVO: COMUN Folio: No especifica |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Cumple, Folio: 280 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Cumple, Folio: 280 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 280 y 281 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | INFORMATIVO: Chasis para rack de 19” x 4 Unidades de rack, Folio: 281 y |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | INFORMATIVO: Se recomienda el uso de aire acondicionado en sitios con ambientes húmedos y salinos. En general, si el salón de equipos no tiene carga de calor adicional es suficiente contar con rejillas de ventilación y un par de extractores de 15” Folio: 281 |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 281 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 281 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Folio: No incluye |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Folio: No incluye |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple, Folio: Adiciona en la oferta económica. |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, Folio: 281 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 281 y 316 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | 3X10 exp -8 Cumple, Folio:282 y 316 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 282 y 316 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple, Folio: 282 y 316 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 282 y 316 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 282 y 316 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | Ponderable Valor Ofrecido: 150W.p.s Folio: 282 |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto | Cumple, los costos de la oferta económica incluye el valor de los estudios técnicos como también responder las observaciones de la CNTV Folio: 130 |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda IV UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Cumple, Folio: 334 |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple, Folio: 336 y 368 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 325 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, Folio: 325 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Moyano MY-s4224, potencia 1,1 Kw conectores DIN 7-16 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | Cumple, Folio: 402 |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | Cumple, Folio: 385 y 403 |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 319 y 368 |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 365 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | No Cumple, Folio: 375 a 380 dado que en las especificaciones del equipo Folio 378 dice que solo los modelos Dual decoder cumplen con el Dual Common Interface solicitado para dicho equipo |
| 3.2 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple, Folio: 382 |
| 3.3 |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 382 |
| 3.4 |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 382 |
| 3.5 |  | Ganancia mínima: | 60 dB | Cumple, Folio: 382 |
| 3.6 |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20 °K | Cumple, Folio: 382 |
| 4 |  | OBRA CIVIL | Folio: |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple, Folio: 122, 169 y 303 |
| 4.2 |  | TORRE | Mantenimiento: Pintura, Fotocelda. | En la oferta de daga se consideran los costos de los trabajos necesarios de mantenimiento de la torre |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS | Folio: |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | El área de cubrimiento del sistema de tierra ofertado incluye salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas. |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | El conductor a utilizar en la malla de tierra será cable de cobre calibre 2/0 desnudo. |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Sera construido 5 fosos de puesta a tierra con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 mts |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Sera instalada una platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos, dimensionada de acuerdo al número de acometidas. |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | Se construirá un foso con caja de inspección en concreto o pvc con tapa. |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Se construirá un aro equipotencial con lámina de cobre de 1/8x1 y 1/2” |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | CUMPLE |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | CUMPLE |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | CUMPLE |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Se calculara de acuerdo a la norma internacional y cumplirá con el método de esfera rodante |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Las bajantes del pararrayo será en cable de cobre 2/0 |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Se instalaran aisladores en las bajantes cumpliendo el requerimiento de separación. |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 7 |  | UPS EN LINEA | Folio: |
| 7.1 |  | Capacidad | 1,5 KVA. | Cumple, Folio: 383 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Frecuencia: 60 Hz El Factor de Potencia Mínimo de Entrada será > 0.95 | Cumple, Folio: 383 |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple, Folio: 383 |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple, Folio: 383 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. | Cumple, Folio: No especifica |
| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | INFORMATIVO:54X23X66 cm Folio: 198 y 383 |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | INFORMATIVO: 80Kg Folio:198 y 383 |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 132 Y 307 |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Bandas V UHF | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 42, 44 y 48 | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 50 W. | Cumple, Folio: 311 y 312 |
|  |  |  | Audio: 5 W. | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 311 y 312 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable Valor Ofrecido: > 60dB Folio: 200 y 312 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: > 57dBc Folio: 200 y 312 |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.19 |  | Atenuación a espurias | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: > 60 dBc Folio: 201 y 312 |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 201 y 312 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 201 y 312 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio: 201 y 312 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio: 201 y 312 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio: 201 y 312 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio: 201 y 311 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Folio: 201 y 311 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 201 y 312 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | INFORMATIVO: Amplificación Común Folio: 311 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Cumple, Folio: 201 y 312 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | FILTRO TIPO Y SAW Y DISEÑO DE SCREEN SERVICE |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 201 y 312 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | INFORMATIVO: Chasis para rack de 19” X 21” D X 3 unidades de rack, 18Kg Folio: 202 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | Se recomienda el uso de aire acondicionado en sitios con ambientes húmedos y salinos. En general si el salón de equipos no tiene carga de calor adicional es suficiente contar con rejillas de ventilación y un par de extractores de 15” Folio: 273 |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple: Folio: No se especifica por catalogo |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | No cumple: No se especifica por catalogo Folio: N/A |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | No se incluyen los manuales del Tx |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | No se incluyen manuales de instalación del Tx |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple, se suministra una carga fantasma BIRD 300 TFN y Jumper de conexión de cable ½” para la estación. Folio: 203 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple: El transmisor de TV cuenta con pantalla LCD para monitoreo de niveles de RF, video, Audio, corrientes, voltajes, estados. Folio: 203 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 204 y 312 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 204 y 312 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 204 y 312 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronismo externa | Cumple, Folio: 204 y 312 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 204 y 312 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 204 y 312 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | Ponderable Valor Ofrecido: 180 W Folio: 286 |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto | Los costos de la oferta DAGA S.A incluyen la simulación de cubrimiento e interferencias, así como también responder las observaciones de la CNTV. CUMPLE Folio: 205 |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda V UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Cumple, Folio: 334 |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple, Folio: 336 y 368 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 325 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, Folio: 325 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Moyano MY-s4224, potencia 1,1 Kw conectores DIN 7-16 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | Cumple, Folio: 402 |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | Cumple, Folio: 385 y 403 |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 365 Todos los herrajes necesarios serán suministrados galvanizados en caliente. |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, se incluyen todos los accesorios necesarios: Malla de izado, grouding kit, grapas para gatillos, cintas, silicona. 3 latiguillos ½” con conectores 7/16 Folio: 319 y 368 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | No Cumple, Folio: 375 a 380 dado que en las especificaciones del equipo Folio 378 dice que solo los modelos Dual Decoder cumplen cn el Dual Common Interface solicitado para dicho equipo. |
| 3.2 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple, Folio: 382 |
| 3.3 |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 382 |
| 3.4 |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 382 |
| 3.5 |  | Ganancia mínima: | 60 dB | Cumple, Folio: 382 |
| 3.6 |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 382 |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | TORRE | Mantenimiento: Pintura, Luz de Obstrucción, Fotocontrol, | En la oferta de Daga se consideran los costos de los trabajos necesarios de mantenimiento de la torre. |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS |  |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | CUMPLE |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | CUMPLE |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | CUMPLE |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | CUMPLE |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | CUMPLE |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | CUMPLE |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | CUMPLE |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | CUMPLE |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Se calculara de acuerdo a la norma internacional y cumplirá con el método de esfera rodante. |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Las bajantes del pararrayo serán en cable de cobre 2/0 |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | CUMPLE |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | CUMPLE |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 2,5 KVA. | Cumple con una de 3KVA Folio: 210 y 383 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Frecuencia: 60 Hz El Factor de Potencia Mínimo de Entrada será > 0.97. | Cumple, Folio: 383 |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple, Folio: 210 y 383 |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple, Folio: 210 y 383 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. | Cumple, Folio: 211 y 383 |
| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | INFORMATIVO: 54X23X66 cm Folio:211 y 383 |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | INFORMATIVO: 80Kg Folio:211 y 383 |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 133 Y 307 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 316 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda III VHF | Cumple, Folio: 316 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 8, 10 y 12 | Cumple, Folio: 316 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 10 W. | Cumple, Folio: No especifica |
|  |  |  | Audio: 1 W. | Cumple, Folio: No especifica |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple, Folio: 316 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 316 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 316 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple, Folio: 316 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Cumple, Folio: 316 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 316 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 316 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 316 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | 45,75 Mhz Folio: No especifica |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 316 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 316 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: No especifica |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable Valor Ofrecido: >60dB Folio: 316 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: >57dBc Folio: 316 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: 60dbc Folio: 316 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 214 y 316 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 316 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio: 316 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio: 316 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio: 316 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio: 214 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Opcional: Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Actualizable con el modulador multimodo MOD ALL (ATSC, DVBT/H, ISDBT) |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 316 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | INFORMATIVO: COMUN Folio: No especifica |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Cumple, Folio: 215 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Cumple, Folio: 215 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 215 y 281 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | INFORMATIVO: Chasis para rack de 19” W x 21” D x 3 Unidades de rack, Folio: 281 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | INFORMATIVO: Se recomienda el uso de aire acondicionado en sitios con ambientes húmedos y salinos. En general, si el salón de equipos no tiene carga de calor adicional es suficiente contar con rejillas de ventilación y un par de extractores de 15” Folio: 215 |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 316 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 316 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Folio: No incluye |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Folio: No incluye |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple, Se suministra una carga fantasma BIRD 300 TFN y JUMPER de conexión en cables ½”, para la estación. Folio: 134 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, Folio: 316 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 281 y 316 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | 3X10 exp -8 Cumple, Folio:217 y 316 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 217 y 316 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronismo externa | Cumple, Folio: 217 y 316 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 217 y 316 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 217 y 316 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | Ponderable Valor Ofrecido: 120W Folio: 290 |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto | Cumple, los costos de la oferta económica incluye el valor de los estudios técnicos como también responder las observaciones de la CNTV |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda III VHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Cumple, Folio: 356 |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple, Folio: 360 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 356 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, Folio: 356 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Moyano MY-s3224, potencia 2 Kw conectores DIN 7-16 Folio:358 y 359 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | Cumple ANDREW AVA5-50, Folio: 387 |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | Cumple, Folio: 219 |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | Cumple, ANDREW AL5DM-PS Folio: 387 |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, el sistema de antenas será diseñado y suministrado con el Tilt eléctrico convenido en rtvc Folio: 219 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, El sistema de antenas será diseñado e instalado con el sknew mecánico convenido con rtvc Folio: 219 y 220 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Todos los herrajes necesarios serán suministrados galvanizados en caliente Folio: 365 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, se incluyen todos los accesorios necesarios: Malla de izado, grouding kit, grapas para latiguillos, cintas, silicona. 3 latiguillos ½” con conectores 7/16. Folio: 220 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL – IRD SCOPUS 2960 |  |
| 3.1 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | No Cumple, Folio: 375 a 380 dado que en las especificaciones del equipo folio 378 dice que solo los modelos Dual decoder cumple con el Dual Common Interface solicitado para dicho equipo |
| 3.2 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple, Folio: 382 |
| 3.3 |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 382 |
| 3.4 |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 382 |
| 3.5 |  | Ganancia mínima: | 60 dB | Cumple, Folio: 382 |
| 3.6 |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20 °K | Cumple, Folio: 382 |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | CUMPLE |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 4.2 |  | TORRE | Mantenimiento: Pintura, Luz de Obstrucción, Fotocontrol | En la oferta de Daga se consideran los costos de los trabajos necesarios de mantenimiento de la torre. |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS |  |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | CUMPLE |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | CUMPLE |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | CUMPLE |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | CUMPLE |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | CUMPLE |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | CUMPLE |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | CUMPLE |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | CUMPLE |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Se calculara de acuerdo a la norma internacional y cumplirá con el método de esfera rodante |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Las bajantes del pararrayo será en cable de cobre 2/0 |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Se instalaran aisladores en las bajantes cumpliendo el requerimiento de separación. |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 1 KVA. | Cumple, Folio: 223 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Frecuencia: 60 Hz El Factor de Potencia Mínimo de Entrada será > 0.95 | Cumple, Folio: 223 |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple, Folio: 223 |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple, Folio: 223 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. | Cumple, Folio: 223 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | INFORMATIVO: 66X25X66 cm Folio: 223 |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | INFORMATIVO: 80Kg Folio: 223 |
| 7.8 |  | Racks | Suministro de los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar con ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso. | Cumple, los transmisores de Televisión serán instalados en gabinetes individuales de 2 pies, con kit de ventilación incorporado y los receptores satelitales en rack abierto de 4 pies, Folio: 404 |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 134 Y 307 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 224 y 312 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple, Folio: 224 y 312 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 40,42,44 | Cumple, Folio: 224 y 312 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | Folio: 224, 311 y 312 |
|  |  |  | Audio: 20 W. | Folio: 224, 312 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Folio: 312 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 312 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 312 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple Folio: 312 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Mini XLR Folio: 225 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 312 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 312 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 312 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | 45,75 Mhz Folio: No especifica |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 226 y 312 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 226 y 312 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 226 y 312 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable Valor Ofrecido: > 60 dB Folio: 312 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: > 57 dBc Folio: 226 y 312 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: > 60 dBc Folio: 226 y 312 |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 226 y 312 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 226 y 312 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio: 227 y 312 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio: 227 y 312 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio: 227 y 312 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio: 227 y 311 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Opcional: Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Actualizable con el modulador multimodo MOD-ALL (ATSC, DVB t/H, ISDBT) Folio: 227 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio:227 y 312 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | INFORMATIVO: COMUN Folio: 227 |
| 6. CHITA - JERICÓ |
| I T E M | CANT | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERISTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Cumple, Folio: 312 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Cumple, Folio: 312 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 228 y 312 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | INFORMATIVO: 19”x25” D x 4 Unidades de rack y 25 Kg Folio:228 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | INFORMATIVO: Se recomienda el uso de aire acondicionado en sitios con ambientes húmedos y salinos. En general, si el salón de equipos no tiene carga de calor adicional es suficiente contar con rejillas de ventilación y un par de extractores de 15” Folio:228 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 228 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 229 y 312 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Folio: No incluye |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Folio: No incluye |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Estipulada en la oferta económica Folio: 135 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, El TX de TV cuenta con pantalla LCD para monitoreo de niveles de RF, video, Audio, corrientes, voltajes, estados Folio:229 y 312 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 312 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 230 y 312 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 230 y 312 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronismo externa | Cumple, Folio:230 y 312 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio:230 y 312 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio:230 y 312 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | Ponderable Valor Ofrecido: 600W Folio: 231, 294 y 311 |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. | Cumple, los costos de la oferta de DAGA S.A incluyen la simulación de cubrimiento e interferencias, así como también responder las observaciones de la CNTV. Folio: 231 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2 |  | ANTENAS MOYANO MY-PDL1000 |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Cumple, Folio: 231 |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple, Folio: 336 y 368 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 325 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, Folio: 325 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Moyano MY-s4224, potencia 1,1 Kw conectores DIN 7-16 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | Cumple, Folio: 402 |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | Cumple, Folio: 385 y 403 |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 319 y 368 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, El sistema de antenas será diseñado e instalado con el sknew mecánico convenido con rtvc Folio: 233 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Todos los herrajes necesarios serán suministrados galvanizados en caliente Folio: 365 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, se incluyen todos los accesorios necesarios: Malla de izado, grouding kit, grapas para latiguillos, cintas, silicona. 3 latiguillos ½” con conectores 7/16. Folio: 233 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL – PRODELIN |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple, Folio: 372 |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple, Folio: 372 |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple, Folio: 372 |
| 3.4 |  | G/T@10°K | 24 dB/K banda C. | Cumple, Folio: 372 |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple, Folio: 372 |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple, Folio: 372 |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple, se cotiza la opción de ajuste en elevación 10 a 90° Folio: 234 y |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple, 72 Km/h Folio:234 y 372 |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | 259Kg Cumple, Folio: 234 y 372 |
| 3.10 |  | FEED | Polarización Circular. Con relación axial de 1:2 o mejor que garantice un aislamiento de 19 Db o mejor entre los planos | No cumple Folio:235 y 373, no especifica el modelo ni la marca del Feed |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | No Cumple, Folio: 375 a 380 dado que en las especificaciones del equipo folio 378 dice que solo los modelos Dual Decoder cumplen con el Dual Common nInterface solicitado para dicho equipo |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 382 |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | En la oferta de DAGA S.A se consideran los costos de la caseta de transmisores, garantizando el cumplimiento de las especificaciones de diseño del Anexo 3. Folio:127 y 235 |
| 4.2 |  | TORRE | Tipo Banda I CH2-CH6, Ancho ópimo 2m. Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | En la oferta de DAGA S.A se consideran los costos de la torre riendada de 25m de altura y 0,6 m (UHF), sección cuadrada, garantizando el cumplimiento de las especificaciones de diseño del Anexo 4. Folio: 236 y 127 |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS | Folio: |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | CUMPLE, Folio: 236 |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | CUMPLE, Folio: 236 |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMLE, Folio: 236 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | CUMPLE. |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | CUMPLE |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | CUMPLE |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | CUMPLE |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | CUMPLE |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | CUMPLE. |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | CUMPLE |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | CUMPLE |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | CUMPLE |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | CUMPLE |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | INFORMATIVO: 66X25X66 Folio: |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | INFORMATIVO: 105Kg Folio:238 Y 383 |
| 7.8 |  | Racks | Suministro de los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar con ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso. | Cumple, los TX de TV serán instalados en gabinetes individuales de 2 pies, con kit de ventilación incorporado y los Rx satelitales en rack abierto de 4 pies Folio: 402 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Se suministrara equipo de protección FASE/Neutro/Tierra Clase 1 220V, para instalar en el tablero de distribución Folio:239 |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA | Folio: |
| 9.1 |  | Transformador | 25 KVA, con acometida de baja tensión | 25KVA, con acometida de baja tensión |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | El transformador de 25KVA será suministrado con protecciones contra descargas. |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | CUMPLE, Folio: 239 Y 312 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | CUMPLE, Folio: 240 Y 312 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 39,41,49 | CUMPLE, Folio: 240 Y 312 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | CUMPLE, Folio: 240 Y 312 |
|  |  |  | Audio: 20 W. | CUMPLE, Folio: 240 Y 312 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | CUMPLE, Folio: 240 Y 312 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | CUMPLE, Folio: 240 Y 312 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | CUMPLE, Folio: 240 Y 312 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | CUMPLE, Folio: 240 Y 312 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | CUMPLE, Folio: 241Y 312 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | CUMPLE, Folio: 241 Y 312 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | CUMPLE, Folio: 241 Y 312 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | CUMPLE, Folio: 241 Y 312 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | CUMPLE, Folio: 241 Y 312 |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | CUMPLE, Folio: 241 Y 312 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | CUMPLE, Folio: 241 Y 312 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | CUMPLE, Folio: 241 Y 312 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable Valor Ofrecido: > 60 dB Folio: 312 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: > 57 dBc Folio: 242 y 312 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: > 60 dBc Folio: 242 y 312 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 242 y 312 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 242 y 312 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio: 242 y 312 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio: 242 y 312 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio: 242 y 312 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio: 242 y 311 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Opcional: Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Actualizable con el modulador multimodo MOD-ALL (ATSC, DVB t/H, ISDBT) Folio: 243 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio:243 y 312 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | INFORMATIVO: COMUN Folio: 243 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Cumple, Folio: 312 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Cumple, Folio: 312 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 243 y 312 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | INFORMATIVO: 19”x25” D x 4 Unidades de rack y 25 Kg Folio:244 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | INFORMATIVO: Se recomienda el uso de aire acondicionado en sitios con ambientes húmedos y salinos. En general, si el salón de equipos no tiene carga de calor adicional es suficiente contar con rejillas de ventilación y un par de extractores de 15” Folio:244 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | CUMPLE, Folio: 244 Y 312 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | CUMPLE, Folio: 244 Y 312 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | No incluye |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | No incluye |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Se suministro una carga fantasma BIRD 300 TFN JUMPER en conexión en cable de ½” para la estación Folio: 245 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | CUMLE, el TX de TV cuenta pantalla de TV para monitoreo de RF. Video, audio, corrientes, estados Folio: 245 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | CUMPLE, Folio: 245 Y 312 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | CUMPLE, 3X10 EXP -8 Folio:245 Y 312 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | CUMPLE, Folio: 245 Y 312 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronismo externa | CUMPLE, Folio: 246 Y 312 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | CUMPLE, Folio: 246 Y 312 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | CUMPLE, Folio: 246 Y 312 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | Ponderable Valor Ofrecido: 600w Folio: 246 Y 312 |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. | Los costos de la oferta de DAGA S.A incluyen la simulación de cubrimiento e interferencias, así como también responder las observaciones de la CNTV. Folio: 136 y 246 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena UHF MY -PDL -1000 | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Folio:246 y 334 |
| 2.2 |  | Triplexor MY-DPX-UHF-N/716 4C | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | CUMPLE, Folio: 338 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | CUMPLE, Folio: 334 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, instalación |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | CUMPLE, POWER SPLITTER BANDA IV Y V- MOYANO MY S4224 Folio:247 Y 336 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | CUMPLE, ANDREW AVA5-50 Folio: 248 Y 396 |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | CUMLE, Folio: MOYANO CO01501099111161034 |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | CUMPLE, ANDREW AL5DM –PS FOLIO:248 Y 386 |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | CUMPLE, El sistema de antenas será diseñado y suministrado con el Tilt eléctrico convenido con rtvc Folio: 248 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | CUMPLE, El sistema de antenas será diseñado e instalado con el skew mecánico convenido con rtvc Folio:248 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | CUMPLE, Todos los herrajes necesarios serán suministrados galvanizados en caliente, Folio: 248 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | CUMPLE, Se incluye todos los accesorios necesarios: malla de izado, grouding kit, grapas para latiguillos, cintas, silicona. 3 latiguillos ½” con conectores 7/16 Folio: |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple, Folio: 371 a 374 |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple, Folio:371 A 374 |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple, Folio: 372 |
| 3.4 |  | G/T@10°K | 24 dB/K banda C. | Cumple, Folio: 374 |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple, Folio: 372 |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple, Folio: 372 y 374 |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple, Folio: 372 |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple, Folio: 372 |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | 259Kg Cumple, Folio: 372 |
| 3.10 |  | FEED | Polarización Circular. Con relación axial de 1:2 o mejor que garantice un aislamiento de 19 Db o mejor entre los planos | Folio: NO CUMPLE no muestra marca ni modelo del Feed. |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | No Cumple, Folio: 375 a 380 dado que en las especificaciones del equipo Folio 378 dice que solo los modelos Dual decoder cumplen con el Dual Common Intercace solicitado para dicho equipó |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 382 |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | En la oferta de DAGA S.A se consideran los costos de la caseta de transmisores, garantizando el cumplimiento de las especificaciones de diseño del Anexo 3. Folio:128 y 251 |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS |  |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | CUMPLE, Folio: 251 |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | CUMPLE, Folio: 251 |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE, Folio: 251 |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | CUMPLE, Folio: 251 |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | CUMPLE, Folio: 251 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | NO ESPECIFICA |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se harán utilizando soldadura exotérmica. |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE, Folio: 252 |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | El material de los SPAT será cobre |
| 6 |  | UPS EN LINEA |  |
| 6.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 6.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 6.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 6.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 6.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 6.6 |  | Dimensiones | Indicar | INFORMATIVO: 66X25X66 CM Folio:253 |
| 6.7 |  | Peso | Indicar | INFORMATIVO: 105Kg Folio:253 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 6.8 |  | Racks | Suministro de los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar con ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso. | Folio: |
| 7 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| 7.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Folio: |
| 8 |  | SISTEMA DE ENERGÍA | Folio: |
| 8.1 |  | Transformador | 25 KVA, con acometida de baja tensión | CUMPLE, 253 |
| 8.2 |  | Protecciones | Descargas | El transformador de 25KVA será suministrado con protecciones contra descargas. |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | NO ESPECIFICA QUE POTENCIA OFRECE Y EL CATALOGO NO HAY EL VALOR QUE CORRESPONDE |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda III | CUMPLE Folio: 311 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 11, 9 y 7 | CUMPLE Folio: 311 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 100 W. | CUMPLE Folio: No especifica |
|  |  |  | Audio: 10 W. | CUMPLE Folio: No especifica |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | CUMPLE Folio: 312 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable Valor Ofrecido: > 60dB Folio: 256 y 312 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: >57dBc Folio:256 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable Valor Ofrecido: >60dBc Folio:256 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Opcional: Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | INFORMATIVO: COMUN Folio: 257 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | CUMPLE Folio: 312 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | INFORMATIVO: 19”WX25 D X 4 UNIDADES DE RACK 20Kg. Folio:258 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | INFORMATIVO: Se recomienda el uso del aire acondicionado en sitios con ambientes húmedos y salinos. En general, si el salón de equipos no tiene carga de calor adicional es suficiente contar con rejillas de ventilación y un par de extractores de 15” Folio:258 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 316 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 316 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Folio: No incluye |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Folio: No incluye |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple, Se suministra una carga fantasma BIRD 300 TFN y JUMPER de conexión en cables ½”, para la estación. Folio: 134 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, Folio: 316 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 281 y 316 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | 3X10 exp -8 Cumple, Folio:217 y 316 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 217 y 316 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple, Folio: 217 y 316 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 217 y 316 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 217 y 316 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | Ponderable Valor Ofrecido: 350 W Folio: 260, 315 y 316 |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. | Cumple, los costos de la oferta económica incluye el valor de los estudios técnicos como también responder las observaciones de la CNTV |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda III – MOYANO MY-BIII4DDG | Panel de 4 dipolos Ga>10dbd | Cumple, Folio: 356 |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple, Folio: 360 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 356 |
| 2.4 |  | Configuración | 1-1-1-1 (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, Folio: 356 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Moyano MY-s3224, potencia 2 Kw conectores DIN 7-16 Folio:358 y 359 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | Cumple ANDREW AVA5-50, Folio: 387 |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | Cumple, Folio: 219 |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | Cumple, ANDREW AL5DM-PS Folio: 387 |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, el sistema de antenas será diseñado y suministrado con el Tilt eléctrico convenido en rtvc Folio: 262 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, El sistema de antenas será diseñado e instalado con el sknew mecánico convenido con rtvc Folio: 262 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | CUMPLE, todos los herrajes necesarios serán suministrados galvanizados en caliente Folio: 220 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | CUMPLE, Se incluyen todos los accesorios: Malla de izado, grouding kit, grapas para latiguillos, cintas, silicona. 3 latiguillos ½” con conectores 7/16. Folio:220 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple, Folio: 371 a 374 |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple, Folio:371 A 374 |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple, Folio: 372 |
| 3.4 |  | G/T@10°K | 24 dB/K banda C. | Cumple, Folio: 374 |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple, Folio: 372 |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple, Folio: 372 y 374 |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple, Folio: 372 |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple, Folio: 372 |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | 259Kg Cumple, Folio: 372 |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. Con relación axial de 1:2 o mejor que garantice un aislamiento de 19 Db o mejor entre los planos | No Cumple, Folio: 373 No especifica marca ni el modelo del Feed. |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | No Cumple, Folio: 375 a 380 dado que las especificaciones del equipo Folio 378 dice que solo los modelos Dual Decoder cumple con el Dual Common Interface solicitado para dicho equipo. |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple, Folio: 382 |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 382 |
| 4 |  | OBRA CIVIL | Folio: |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | CUMPLE |
|  |  | Aire Acondicionado | 1.5 HP |  |
| 4.2 |  | TORRE | Mantenimiento: Pintura, Luz de Obstrucción, Fotocontrol | Triangular, Autosoportada, Base de 5x5x5m, altura de 25m. |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS | Folio: |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | CUMPLE, 265 |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | CUMPLE, 265 |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE, 265 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Será instalada una Platina de cobre anclada con aisladores para la conexión de las tierras de los equipos, dimensionada de a cuerdo al número de acometidas |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | . Se construirá un foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | CUMPLE |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | CUMPLE |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | CUMPLE |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | CUMPLE |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE | Folio: |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | El parrayos a ser instalado es Tipo Franklin de cinco puntas |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Se calculara de acuerdo a la norma internacional y cumplirá con el método de esfera rddante |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Los bajantes del parrayos serán en cable de cobre 2/0 |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Se instalaran aisladores en las bajants cumpliendo el requerimiento de separación |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Serán construidos tres fosos de puesta a tierra con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Se instalaran luces de obstrucción con sus faros de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encuchetado de 3x10 control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 3,5 KVA. | CUMPLE y propone una de 4KVA, Folio: 267 y 383 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Frecuencia: 60 Hz El Factor de Potencia Mínimo de Entrada será > 0.97. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% Frecuencia: 60 Hz. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. | CUMPLE, Folio: 383 |
| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | INFORMATIVO: Folio: NO ESPECIFICA |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | INFORMATIVO: Folio: NO ESPECIFICA |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Se suministrará equipo de protección FASE/NEUTRO/TIERRA Clase 1 220V, para instalar en el tablero de distribución. Folio:268 |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA | Folio: |
| 9.1 |  | Transformador | 25 KVA, con acometida de baja tensión | 25 KVA, con acometida de baja tensión |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | El transformador de 25KVA será suministrado con protecciones contra descargas. |