Selección Directa  02 de 2008

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 2.

PROPONENTE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A.

1. Modificado por Adenda 1:

ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNCAS

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN: DMT. Modelo: TVTX-UHF-01M35-SD/M |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 242 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple, Folio: 243 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 39, 41, 43 | Cumple, Folio: 243 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | Cumple, Folio: 243 |
|  |  |  | Audio: 20 W. | Cumple, Folio: 60 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple, Folio: 243 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 244 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 244 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple, Folio: 244 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Cumple - XLR , Folio: 244 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 244 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 244 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 244 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | Cumple 45.75 Mhz, Folio: 61 |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 244 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 244 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 244 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | >60dB, Folio:244-237 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | >63 dB, Folio: 243-237 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | >60 dB, Folio: 243-237 |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 243 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 242-244 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio:245 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio:245 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio:245 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio:242 |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple, Folio: 242 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 243 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | Común, Folio: 243 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Eléctrico, folio: 59-69 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Eléctrico, folio: 59-69 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 243 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | W 19’’, H 264mm, D 560 mm. W 32kg, Folio: 243 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | Aire forzado, Folio: 243 |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 59 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 59 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple modelo Bird 8141, Folio: 288 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, Folio: 242 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 243 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 245 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 245 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple, Folio: 245 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 245 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 245 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | 900 VA, Folio: 243 |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. | Cumple, Folio: 59 |
| 2 |  | ANTENAS: |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd Panel | Cumple AP.11.H, Folio: 254-256 |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple Telmec modelo MPX1015/3/2N216, Folio: 258-262 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 255 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple, Folio: 70-71 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple Coel tipo NRRA455-1, Folio: 293 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta y no se anexa especificaciones técnicas. Folio: N/A |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 13 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 13 |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 70 y 71 |
|  |  |  |  | Folio: |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, Folio: 70 y 71 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple Patriot modelo PRT-380, Folio: 264 y 265 |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple, Folio: 265 |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple 3.8 m, Folio: 264 |
| 3.4 |  | G/T@10°K | 24 dB/K banda C. | Cumple, Folio: 60 y 264 |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple 42.3 dBi, Folio: 265 |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple, Folio: 265 |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple, Folio: 265 |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple, Folio: 265 |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple, 705lbsFolio:265 |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. Con relación axial de 1:2 o mejor que garantice un aislamiento de 19 Db o mejor entre los planos | Cumple, Folio: 266 |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | NO CUMPLE. El modelo Scopus RD 2960 no cumple con las características de Video PID y Audio PID ni con Dual Common Interface Slot for PCMCIA. Folio: 59 y 273-278 |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple Patriot PLL LNB ± 25kHz Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 267 |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple, Folio: 225-228 |
| 4.2 |  | TORRE | Tipo Banda I CH2-CH6, Ancho óptimo 2m. Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | Cumple, Folio: 222 |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS |  |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple, Folio: 197 y 198 |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple, Folio: 198 |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 198 |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple, Folio: 197 y 198 |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta Folio: N/A |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple, Folio: 197 y 198 |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple, Folio: 197 y 198 |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 197 y 198 |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple, Folio: 198 |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple, Folio: 197 |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple, Folio: 197 |
|  |  |  |  | Cumple |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple, Folio: 197 |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple, Folio: 197 |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 197 |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple, Folio: 197 |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | Cumple Soltec AHA-603H, Folio: 272 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple Folio: 272 |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple >8 min, Folio: 272 |

| 1. ESTACIÓN GUAYABETAL |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple, Folio: 272 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | NO CUMPLE con la transferencia por sobre o bajo voltaje de salida de inversor y con la Re transferencia a inversor-automática. Folio: 272 |
| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | Cumple W*H*D 260x717x570 mm, Folio: 272 |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | Cumple 90kgs Folio:272 |
| 7.8 |  | Racks | Suministro de los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar con ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso. | Cumple W*H*D 482.6x132x600 mm Folio: 272 |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 70 |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |  |
| 9.1 |  | Transformador | 25 KVA, con acometida de baja tensión | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en las especificaciones técnicas y no se indica la potencia del transformador. Folio: N/A |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple, Folio: 198 |
| 9.3 |  | Línea de Media Tensión a 350m., aproximadamente |  | Cumple, Folio: 199 |

| 2. ESTACIÓN ALGECIRAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN DMT. Modelo: TVTX-UHF-01M35-SD/M |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 242 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple, Folio: 243 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 28, 30, 34. | Cumple, Folio: 243 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | Cumple, Folio: 243 |
|  |  |  | Audio: 20 W. | Cumple, Folio: 60 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple, Folio: 243 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 244 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 244 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple, Folio: 244 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Cumple - XLR , Folio: 244 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 244 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 244 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 244 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | Cumple 45.75 Mhz, Folio: 61 |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 244 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 244 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 244 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | >60dB, Folio:244-237 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | >63 dB, Folio: 243-237 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | >60 dB, Folio: 243-237 |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 243 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 242-244 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio:245 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio:245 |

| 2. ESTACIÓN ALGECIRAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio:245 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio:242 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple, Folio: 242 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 243 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | Común, Folio: 243 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Eléctrico, folio: 59-69 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Eléctrico, folio: 59-69 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 243 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | W 19’’, H 264mm, D 560 mm. W 32kg, Folio: 243 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | Aire forzado, Folio: 243 |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 59 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 59 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple modelo Bird 8141, Folio: 288 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, Folio: 242 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 243 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 245 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 245 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple, Folio: 245 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 245 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 245 |

| 2. ESTACIÓN ALGECIRAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | 900 VA, Folio: 243 |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. | Cumple, Folio: 59 |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda UHF, | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Cumple AP.11.H, Folio: 254-256 |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple Telmec modelo MPX1015/3/2N216, Folio: 258-262 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 70-71 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple Coel tipo NRRA455-1, Folio: 293 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple Coel tipo NRRA455-1, Folio: 293 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Adecuada para la transmisión de los 3 canales Mínimo 7/8” de una longitud de 60 metros. | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta y no se anexa especificaciones técnicas. Folio: N/A |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |

| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 19 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 19 |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 70 y 71 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, Folio: 70 y 71 |
|  |  |  |  | Folio: |

| 2. ESTACIÓN ALGECIRAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple Patriot modelo PRT-380, Folio: 264 y 265 |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple, Folio: 265 |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple 3.8 mFolio: 264 |
| 3.4 |  | G/T@10°K | 24 dB/K banda C. | Cumple, Folio: 60 y 264 |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple, Folio: 265 |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple, Folio: 265 |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple, Folio: 265 |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple, Folio: 265 |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple 705lbs,Folio:265 |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. COn relación axial de 1:2 o mejor que garantice un aislamiento de 19 Db o mejor entre los planos | Cumple, Folio: 266 |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | NO CUMPLE. El modelo Scopus RD 2960 no cumple con las características de Video PID y Audio PID ni con Dual Common Interface Slot for PCMCIA. Folio: 59 y 273-278 |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple Patriot PLL LNB ± 25kHz Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 267 |

| 2. ESTACIÓN ALGECIRAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 4 |  | UPS EN LINEA |  |
| 4.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | Cumple Soltec AHA-603H, Folio: 272 |
| 4.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple Folio: 272 |
| 4.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple >8 min, Folio: 272 |
| 4.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + -2% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple, Folio: 272 |
| 4.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | NO CUMPLE con la transferencia por sobre o bajo voltaje de salida de inversor y con la Re transferencia a inversor-automática. Folio: 272 |
| 4.6 |  | Dimensiones | Indicar | Cumple W*H*D 260x717x570 mm, Folio: 272 |
| 4.7 |  | Peso | Indicar | Cumple 90kgs Folio: |
| 4.8 |  | Racks | Suministro de los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar con ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso. | Cumple W*H*D 482.6x132x600 mm Folio: |

| 5 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 72 |
| 6 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |
| 6.1 |  | Acometida en Baja Tensión | Tablero de Distribución – Ubicación Racks de Transmisores. Conexión UPS | Cumple, Folio: 200 |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN DMT. Modelo: TVTX-UHF-01MB6-SD/M |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 238-241 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Bandas IV UHF | Cumple, Folio: 239 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 24, 26 y 30 | Cumple, Folio: 239 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 20 W. | Cumple, Folio: 239 |
|  |  |  | Audio: 2 W. | Cumple, Folio: 60 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple, Folio: 239 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 241 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 241 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple, Folio: 241 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Cumple, Folio: 241 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 241 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 241 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 241 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | Cumple, Folio: 61 |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 240 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 240 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 238-241 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Cumple >60 dB, Folio: 237-241 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Cumple, >63 dB, Folio:237 y 240 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Cumple >60 dB, Folio: 237 y 240 |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 237 y 240 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 238-241 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio:241 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio:241 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio:241 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio:238 |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple, Folio: 238 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 2389 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | Cumple común, Folio: 239 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Cumple eléctrico, Folio: 59-69 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Cumple eléctrico, Folio: 59-69 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 239 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | W 19’’, H 220mm, D 520 mm. W 18kg, Folio: 239 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | Cumple Aire forzado, Folio: 239 |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 59 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 59 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple, Folio: 285 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, Folio: 238-241 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 241 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 241 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 241 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple, Folio: 241 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 241 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 241 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | Cumple 200w, Folio: 239 |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto | Cumple, Folio: 59 |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda IV UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Cumple AP.11.H, Folio: 254-256 |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple Telmec modelo MPX1015/3/2N216, Folio: 258-262 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 255 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, Folio: 74 y 75 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple Coel tipo NRRA455-1, Folio: 293 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta y no se anexa especificaciones técnicas. Folio: N/A |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 24 |
|  |  |  |  | Cumple, Folio: 13 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 24 |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 74 y 75 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, Folio: 74 y 75 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | NO CUMPLE. El modelo Scopus RD 2960 no cumple con las características de Video PID y Audio PID ni con Dual Common Interface Slot for PCMCIA. Folio: 59 y 273-278 |
| 3.2 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple Patriot PLL LNB ± 25kHz Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 dB | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20 °K | Cumple, Folio: 267 |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple, Folio: 225-228 |
| 4.2 |  | TORRE | Mantenimiento: Pintura, Fotocelda. | Cumple BIV, Folio: 203 y 222 |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS |  |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple, Folio: 203 |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple, Folio: 203 |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 203 |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple, Folio: 203 |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta Folio: N/A |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple, Folio: 203 |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple, Folio: 203 |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 203 |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple, Folio: 203 |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple, Folio: 203 |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple, Folio: 203 |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple, Folio: 203 |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple, Folio: 203 |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 203 |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 1,5 KVA. | Cumple Soltec AHA-203H/HR, Folio: 272 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Frecuencia: 60 Hz El Factor de Potencia Mínimo de Entrada será > 0.95 | Cumple ≥0.97, Folio: 272 |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple >9 min, Folio: 272 |

| 3. ESTACIÓN GRANADA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple, Folio: 272 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. | Cumple, Folio: 272 |
| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | Cumple W*H*D 440x88x465 mm, Folio: 272 |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | Cumple 9.5kgs Folio: 272 |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 74 |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN DMT. Modelo: TVTX-UHF-01M36-SD/M |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 250 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Bandas V UHF | Cumple, Folio: 250 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 42, 44 y 48 | Cumple, Folio: 250 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 50 W. | Cumple, Folio: 251 |
|  |  |  | Audio: 5 W. | Cumple, Folio: 60 |
| 1.5 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple, Folio: 251 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 253 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 253 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple, Folio: 253 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Cumple, Folio: 253 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 253 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 253 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 253 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | Cumple, Folio: 61 |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 252 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 25 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 250-253 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Cumple >60 dB, Folio: 252 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Cumple, >63 dB, Folio:237 y 252 |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Cumple >60 dB, Folio: 237 y 252 |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 237 y 252 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 250-253 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio:253 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio:253 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio:253 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio:251 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple, Folio:250 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 251 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | Cumple común, Folio: 251 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Cumple eléctrico, Folio: 59-69 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Cumple eléctrico, Folio: 59-69 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 251 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | W 19’’, H 352mm, D 560 mm. W 30kg, Folio: 251 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | Cumple Aire forzado, Folio: 251 |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 59 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 59 |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple, Folio: 286 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, Folio: 250-253 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 253 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 253 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 253 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple, Folio: 253 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 253 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 253 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | 480 VA@ 100W, Folio |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto | Cumple, Folio: 59 |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda V UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Cumple AP.11.H, Folio: 254-256 |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple Telmec modelo MPX1015/3/2N216, Folio: 258-262 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 255 |
|  |  |  |  | Cumple Coel tipo NRRA455-1, Folio: 293 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, Folio: 255 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple Coel tipo NRRA455-1, Folio: 293 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta y no se anexa especificaciones técnicas. Folio: N/A |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 30 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 30 |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 76 y 77 |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, Folio: 76 y 77 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | NO CUMPLE. El modelo Scopus RD 2960 no cumple con las características de Video PID y Audio PID ni con Dual Common Interface Slot for PCMCIA. Folio: 59 y 273-278 |
|  |  |  |  | Cumple Scopus modelo IRD 2900 series, Folio: 59 y 273-278 Revisar Dual Common Interface Slot for PCMCIA |
| 3.2 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple Patriot PLL LNB ± 25kHz Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 dB | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 267 |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | TORRE | Mantenimiento: Pintura, Luz de Obstrucción, Fotocontrol, | Cumple BIV, Folio: 205 |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS |  |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple, Folio: 205 |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple, Folio: 205 |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 205 |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple, Folio: 205 |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta Folio: N/A |
|  |  |  |  | Cumple, Folio: 203 |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple, Folio: 205 |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple, Folio: 205 |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 205 |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple, Folio: 205 |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple, Folio: 205 |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple, Folio: 205 |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple, Folio: 205 |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple, Folio: 205 |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 205 |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple, Folio: 205 |

| 4. ESTACIÓN SAN CARLOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 2,5 KVA. | Cumple Soltec AHA-303H/HR, Folio: 272 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Frecuencia: 60 Hz El Factor de Potencia Mínimo de Entrada será > 0.97. | Cumple ≥0.97, Folio: 272 |
|  |  |  |  | Folio: |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple ≥6 min, Folio: 272 |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple, Folio: 272 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. | Cumple, Folio: 272 |
| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | I Cumple W*H*D 440x88x465 mm, Folio: 272 |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | Cumple 9.5kgs Folio: 272 |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 76 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN DMT. Modelo: TVTX-VHF-01MB6-SD/M |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 238-241 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda III VHF | Cumple, Folio: 239 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 8, 10 y 12 | Cumple, Folio: 239 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 10 W. | Cumple, Folio: 239 |
|  |  |  | Audio: 1 W. | Cumple, Folio: 60 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple, Folio: 239 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 241 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 241 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple, Folio: 241 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Cumple, Folio: 241 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 241 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 241 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 241 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | Cumple, Folio: 61 |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 240 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 240 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 238-241 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Cumple >60 dB, Folio: 237-241 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Cumple, >63 dB, Folio:237 y 240 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Cumple >60 dB, Folio: 237 y 240 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 237 y 240 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 238-241 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio:241 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio:241 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio:241 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio:238 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Opcional: Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple, Folio: 238 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 239 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | Cumple común, Folio: 239 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Cumple eléctrico, Folio: 59-69 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Cumple eléctrico, Folio: 59-69 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 239 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | W 19’’, H 220mm, D 520 mm. W 18kg, Folio: 239 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | Cumple Aire forzado, Folio: 239 |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 59 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 59 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple, Folio: 285 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, Folio: 238-241 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 241 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 241 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 241 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple, Folio: 241 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 241 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 241 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | Cumple 200w, Folio: 239 |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto | Cumple, Folio: 59 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda III VHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Cumple Coel tipo panel AC837-50-5, Folio: 254-256 |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple Telmec modelo MPX38/12-4V/3/N/, Folio: 259-261 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 257 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, Folio: 78 y 79 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple Coel tipo NRTA435-1, Folio: 292 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta y no se anexa especificaciones técnicas. Folio: N/A |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 36 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 36 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 78 y 79 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, Folio: 78 y 79 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
| 3.1 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | NO CUMPLE. El modelo Scopus RD 2960 no cumple con las características de Video PID y Audio PID ni con Dual Common Interface Slot for PCMCIA. Folio: 59 y 273-278 |
| 3.2 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple Patriot PLL LNB ± 25kHz Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 dB | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20 °K | Cumple, Folio: 267 |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple, Folio: 225-228 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 4.2 |  | TORRE | Mantenimiento: Pintura, Luz de Obstrucción, Fotocontrol | Cumple B-III, Folio: 209 |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS |  |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple, Folio: 209 |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple, Folio: 209 |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 209 |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple, Folio: 209 |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta, Folio: N/A |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple, Folio: 209 |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple, Folio: 209 |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 209 |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple, Folio: 209 |

| 5. ESTACIÓN DABEIBA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple, Folio: 209 |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple, Folio: 209 |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple, Folio: 209 |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple, Folio: 209 |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 209 |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple, Folio: 209 |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 1 KVA. | Cumple Soltec AHA-103H/HR, Folio: 272 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Frecuencia: 60 Hz El Factor de Potencia Mínimo de Entrada será > 0.95 | Cumple ≥0.95, Folio: 272 |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | NO CUMPLE >5 min., Folio:272 |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple, Folio: 272 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. | Cumple, Folio: 272 |

| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | Cumple W*H*D 440x88x465 mm, Folio: 272 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | Cumple 8kgs Folio: 272 |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 78 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN DMT. Modelo: TVTX-UHF-01M35-SD/M |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 242 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple, Folio: 243 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 40,42,44 | Cumple, Folio: 243 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | Cumple, Folio: 243 |
|  |  |  | Audio: 20 W. | Cumple, Folio: 60 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple, Folio: 243 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 244 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 244 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple, Folio: 244 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Cumple - XLR , Folio: 244 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 244 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 244 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 244 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | Cumple 45.75 Mhz, Folio: 61 |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 244 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 244 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 244 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | >60dB, Folio:244-237 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | >63 dB, Folio: 243-237 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | >60 dB, Folio: 243-237 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 243 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 242-244 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio:245 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio:245 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio:245 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio:242 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Opcional: Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple, Folio: 242 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 243 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | Común, Folio: 243 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Eléctrico, folio: 59-69 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Eléctrico, folio: 59-69 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 243 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | Cumple W 19’’, H 264mm, D 560 mm. W 32kg, Folio: 243 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | Aire forzado, Folio: 243 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 59 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 59 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple modelo Bird 8141, Folio: 288 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, Folio: 242 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 243 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 245 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 245 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple, Folio: 245 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 245 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 245 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | 900 VA, Folio: 243 |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. | Cumple, Folio: 59 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Cumple AP.11.H, Folio: |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple Telmec modelo MPX1015/3/2N216, Folio: 258-262 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 255 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, Folio: 80-81 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple Coel tipo NRRA455-1, Folio: 293 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta y no se anexa especificaciones técnicas. Folio: N/A |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 42 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 42 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 80 y 81 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, Folio: 80 y 81 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple Patriot modelo PRT-380, Folio: 264 y 265 |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple, Folio: 265 |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple 3.8 m, Folio: 264 |
| 3.4 |  | G/T@10°K | 24 dB/K banda C. | Cumple, Folio: 60 y 264 |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple 42.3 dBi, Folio: 265 |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple, Folio: 265 |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple, Folio: 265 |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple, Folio: 265 |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple, 705lbsFolio:265 |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. Con relación axial de 1:2 o mejor que garantice un aislamiento de 19 Db o mejor entre los planos | Cumple, Folio: 266 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | NO CUMPLE. El modelo Scopus RD 2960 no cumple con las características de Video PID y Audio PID ni con Dual Common Interface Slot for PCMCIA. Folio: 59 y 273-278 |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple Patriot PLL LNB ± 25kHz Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 267 |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
|  |  |  |  | Folio: |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple, Folio: 225-228 |
| 4.2 |  | TORRE | Tipo Banda I CH2-CH6, Ancho ópimo 2m. Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | Cumple, Folio: 222 |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS |  |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple, Folio: 197 y 198 |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple, Folio: 198 |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 198 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple, Folio: 197 y 198 |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta Folio: N/A |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple, Folio: 197 y 198 |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple, Folio: 197 y 198 |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 197 y 198 |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple, Folio: 198 |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple, Folio: 197 |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple, Folio: 197 |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple, Folio: 197 |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple, Folio: 197 |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 197 |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple, Folio: 197 |

| 6. CHITA - JERICÓ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | Cumple Soltec AHA-603H, Folio: 272 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple Folio: 272 |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple >8 min, Folio: 272 |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple, Folio: 272 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | NO CUMPLE con la transferencia por sobre o bajo voltaje de salida de inversor y con la Re transferencia a inversor-automática. Folio: 272 |
| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | Cumple W*H*D 260x717x570 mm, Folio: 272 |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | Cumple 90kgs Folio:272 |
| 7.8 |  | Racks | Suministro de los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar con ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso. | Cumple W*H*D 482.6x132x600 mm Folio: 272 |

| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 80 |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |
| 9.1 |  | Transformador | 25 KVA, con acometida de baja tensión | Cumple, Folio: 213 |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple, Folio: 213 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN DMT. Modelo: TVTX-UHF-01M35-SD/M |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 242 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple, Folio: 243 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 39,41,49 | Cumple, Folio: 243 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | Cumple, Folio: 243 |
|  |  |  | Audio: 20 W. | Cumple, Folio: 60 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple, Folio: 243 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 244 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 244 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple, Folio: 244 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Cumple - XLR , Folio: 244 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 244 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 244 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 244 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | Cumple 45.75 Mhz, Folio: 61 |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 244 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 244 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 244 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | >60dB, Folio:244-237 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | >63 dB, Folio: 243-237 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | >60 dB, Folio: 243-237 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 243 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 242-244 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio:245 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio:245 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio:245 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio:242 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Opcional: Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple, Folio: 242 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 243 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | Común, Folio: 243 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Eléctrico, folio: 59-69 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Eléctrico, folio: 59-69 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 243 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | W 19’’, H 264mm, D 560 mm. W 32kg, Folio: 243 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | Aire forzado, Folio: 243 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 59 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 59 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple modelo Bird 8141, Folio: 288 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, Folio: 242 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 243 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 245 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 245 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple, Folio: 245 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 245 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 245 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | 900 VA, Folio: 243 |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. | Cumple, Folio: 59 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd | Cumple AP.11.H, Folio: 254-256 |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple Telmec modelo MPX1015/3/2N216, Folio: 258-262 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 255 |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, Folio: 82 y 83 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple Coel tipo NRRA455-1, Folio: 293 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta y no se anexa especificaciones técnicas. Folio: N/A |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 48 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 48 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 82 y 83 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, Folio: 82 y 83 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple Patriot modelo PRT-380, Folio: 264 y 265 |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple, Folio: 265 |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple 3.8 m, Folio: 264 |
| 3.4 |  | G/T@10°K | 24 dB/K banda C. | Cumple, Folio: 60 y 264 |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple 42.3 dBi, Folio: 265 |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple, Folio: 265 |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple, Folio: 265 |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple, Folio: 265 |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple, 705lbsFolio:265 |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. Con relación axial de 1:2 o mejor que garantice un aislamiento de 19 Db o mejor entre los planos | Cumple, Folio: 266 |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | NO CUMPLE. El modelo Scopus RD 2960 no cumple con las características de Video PID y Audio PID ni con Dual Common Interface Slot for PCMCIA. Folio: 59 y 273-278 |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple Patriot PLL LNB ± 25kHz Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 267 |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple, Folio: 225-228 |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS |  |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple, Folio: 215 y 218 |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple, Folio: 217 |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 217 |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple, Folio: 217 |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta Folio: N/A |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple, Folio: 217 |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple, Folio: 217 |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 217 |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple, Folio: 217 |
| 6 |  | UPS EN LINEA |  |
| 6.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | Cumple Soltec AHA-603H, Folio: 272 |
| 6.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple Folio: 272 |
| 6.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple >8 min, Folio: 272 |
| 6.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple, Folio: 272 |
| 6.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | NO CUMPLE con la transferencia por sobre o bajo voltaje de salida de inversor y con la Re transferencia a inversor-automática. Folio: 272 |
| 6.6 |  | Dimensiones | Indicar | Cumple W*H*D 260x717x570 mm, Folio: 272 |
| 6.7 |  | Peso | Indicar | Cumple 90kgs Folio: |

| 7. QUININÍ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 6.8 |  | Racks | Suministro de los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar con ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso. | Cumple W*H*D 482.6x132x600 mm Folio |
| 7 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| 7.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 82 |
| 8 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |
| 8.1 |  | Transformador | 25 KVA, con acometida de baja tensión | Cumple, Folio: 217 |
| 8.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple, Folio: 82 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN DMT. Modelo: TVTX-VHF-01N61-SD/M |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple, Folio: 246-248 |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda III | Cumple, Folio: 247 |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 11, 9 y 7 | Cumple, Folio: 247 |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 100 W. | Cumple, Folio: 247 |
|  |  |  | Audio: 10 W. | Cumple, Folio: 60 |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple, Folio: 248 |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple, Folio: 248 |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple, Folio: 248 |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple, Folio: 248 |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | Indicar | Cumple - XLR , Folio: 248 |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple, Folio: 248 |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple, Folio: 248 |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple, Folio: 248 |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | Indicar | Cumple 45.75 Mhz, Folio: 61 |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple, Folio: 248 |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple, Folio: 248 |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple, Folio: 246-248 |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | >60dB, Folio:248-237 |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | >63 dB, Folio: 247-237 |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | >60 dB, Folio: 247-237 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple, Folio: 247-237 |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple, Folio: 246 |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple, Folio:249 |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple, Folio:249 |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple, Folio:249 |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple, Folio:246 |
| 1.26 |  | Digital Ready | Opcional: Equipos listos para transmitir en estándar digital. Es decir que los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple, Folio: 246 |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple, Folio: 247 |
| 1.28 |  | Tipo de amplificación | Indicar | Cumple Común, Folio: 247 |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo SAW | Indicar Tecnología | Eléctrico, folio: 59-69 |
| 1.30 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Indicar Tecnología | Eléctrico, folio: 59-69 |
| 1.31 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple, Folio: 247 |
| 1.32 |  | Dimensiones y peso | Indicar | W 19’’, H 264mm, D 560 mm. W 48kg, Folio: 243 |
| 1.33 |  | Tipo de ventilación en cuarto de equipos | Indicar ventilación requerida según la altura sobre el nivel del mar a la que se instalará el equipo | Aire forzado, Folio: 289-291 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.34 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple, Folio: 59 |
| 1.35 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple, Folio: 59 |
| 1.36 |  | Manuales de operación y mantenimiento | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.37 |  | Manuales de instalación | Incluidos | Cumple, Folio: 59 |
| 1.38 |  | Carga Fantasma | Una para la estación | Cumple modelo Bird, Folio: 287 |
| 1.39 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple, Folio: 246 |
| 1.40 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota, Opcional | Cumple, Folio: 247 |
| 1.41 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple, Folio: 249 |
| 1.42 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple, Folio: 249 |
| 1.43 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple, Folio: 249 |
| 1.44 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple, Folio: 249 |
| 1.45 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple, Folio: 249 |
| 1.46 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | 800 VA @ 250w, Folio: 247 |
| 1.47 |  | Estudio Técnico | De acuerdo con Reglamentación de los PUF de la CNTV. Debe incluir simulación de cubrimiento y simulación de interferencias. El estudio técnico lo elaborará el oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato. El oferente seleccionado se debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. | Cumple, Folio: 59 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda III | Panel de 4 dipolos Ga>10dbd | Cumple Coel tipo panel AC837-50-5, Folio: |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB Materiales: Conductor Exterior: Aluminio y Latón; Conductor Interior:Latón Plateado. Aisladores: Teflón Acabado: Aluminio Cromatizado Tornillería: Acero Inoxidable | Cumple Telmec modelo MPX38/12-4V/3/N/, Folio: 259-261 |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple, Folio: 257 |
| 2.4 |  | Configuración | 1-1-1-1 (Se acordará el mas conveniente) | Cumple, Folio: 84 y 85 |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple Coel tipo NRTA435-1, Folio: 292 |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta y no se anexa especificaciones técnicas. Folio: N/A |
| 2.7 |  | Latiguillos | Adecuados y marcados | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo flange GB para la línea de transmisión principal | NO CUMPLE no se indican las especificaciones técnicas en la propuesta, Folio: N/A |
| 2.9 |  | Tilt eléctrico | A convenir | Cumple, Folio: 54 |
| 2.10 |  | Skew mecánico | A convenir | Cumple, Folio: 54 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 2.11 |  | Herrajes de sujeción | Todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta. Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. | Cumple, Folio: 84 y 85 |
| 2.12 |  | Accesorios de montaje | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que aseguren una normal operación (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) | Cumple, Folio: 84 y 85 |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple Patriot modelo PRT-380, Folio: 264 y 265 |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple, Folio: 265 |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple 3.8 m, Folio: 264 |
| 3.4 |  | G/T@10°K | 24 dB/K banda C. | Cumple, Folio: 60 y 264 |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple 42.3 dBi, Folio: 265 |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple, Folio: 265 |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple, Folio: 265 |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple, Folio: 265 |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple, 705lbs, Folio:265 |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. Con relación axial de 1:2 o mejor que garantice un aislamiento de 19 Db o mejor entre los planos | Cumple, Folio: 266 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, Video PID y Audio PID Setup, OSD Teletexto (DVB ETS 300 706). Acceso Condicional IRDETO. Salida Video y Audio Análogo, BNC, XLR. Dual Common Interface Slot for PCMCIA | NO CUMPLE. El modelo Scopus RD 2960 no cumple con las características de Video PID y Audio PID ni con Dual Common Interface Slot for PCMCIA. Folio: 59 y 273-278 |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | Cumple Patriot PLL LNB ± 25kHz Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple, Folio: 267 |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple, Folio: 267 |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple, Folio: 225-228 |
|  |  | Aire Acondicionado | 1.5 HP | Cumple, Folio: 289-291 |
| 4.2 |  | TORRE | Mantenimiento: Pintura, Luz de Obstrucción, Fotocontrol | Cumple B-III, Folio: 221 |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS |  |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple, Folio: 220 |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple, Folio: 220 |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 220 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple, Folio: 220 |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | NO CUMPLE, se omitió relacionar este ítem en la propuesta Folio: N/A |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple, Folio: 220 |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple, Folio: 220 |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 220 |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple, Folio: 220 |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple, Folio: 221 |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple, Folio: 221 |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple, Folio: 221 |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple, Folio: 221 |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple, Folio: 221 |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple, Folio: 221 |

| 8. INIRIDA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 3,5 KVA. | Cumple Soltec AHA-603H, Folio: 272 |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Frecuencia: 60 Hz El Factor de Potencia Mínimo de Entrada será > 0.97. | Cumple Folio: 272 |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple >8 min, Folio: 272 |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple, Folio: 272 |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. | NO CUMPLE con la transferencia por sobre o bajo voltaje de salida de inversor y con la Re transferencia a inversor-automática. Folio: 272 |
| 7.6 |  | Dimensiones | Indicar | Cumple W*H*D 260x717x570 mm, Folio: 272 |
| 7.7 |  | Peso | Indicar | Cumple 90kgs Folio:272 |

| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple, Folio: 84 |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |
| 9.1 |  | Transformador | 25 KVA, con acometida de baja tensión | Cumple, Folio: 221 |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple, Folio: 221 |