| CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS GRUPO 2 RODHE |
| --- |
| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1 | 1 | GENERADOR DE SEÑAL DE PRUEBAS DIGITALES SDI |  |
| 1.1 |  | Salidas | HD-SDI (SMPTE 274M, SMPTE 296M), SMPTE 292M), SD-SDI (ITU-R BT 601, SMPTE 125M, ITU-R BT 656, SMPTE 259 M) 75 Ω BNC | Folio: 107 CUMPLE |
| 1.2 |  | Formatos | HDTV: 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080p/24, 1080p/23.98, 1080PsF/24, 1080PsF/23.98, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/29.97, 720p/25, 720p/24, 720p/23.98 SDTV: 525i/59.94-270 MHz, 625i/50-270 MHz | Folio: 102 CUMPLE |
| 1.3 |  | Patrones de Test | HDTV: COLOR BAR 100 %, COLOR BAR 75 %, MULTIFORMAT COLOR BAR (ARIB STD-B28:75 % White, 100 % White, and + I signal, selectable), CHECK FIELD. SDTV: COLOR BAR 100 % (applicable to both 525i/59.94, 625i/50), COLOR BAR 75 %, SMPTE COLOR BAR (applicable to 525i/59.94), EBU COLOR BAR/BBC COLOR BAR (applicable to 625i/50), CHECK FIELD (applicable to both 525i/59.94, 625i/50). | Folio: 102 CUMPLE |
| 1.3 |  | Audio | Embebido Mínimo 4 canales estéreo | Folio: 103 CUMPLE |
| 2 | 1 | GRABADOR - REPRODUCTOR DE TS |  |
| 2.1 |  | Funciones | Grabación continúa durante viarias horas para reproducción posterior. Entrada TS ASI. Tasa máxima 150 Mbps. Salida TS ASI, SPI, Tasa máxima 90 Mbps. Programas MPEG2 o MPEG4, libres o encriptados. Mínimo 80 Gb de disco duro Interfaz USB, Ehernet | Folio:109 CUMPLE |
| 3 | 1 | MONITOR FORMA DE ONDA SD - ANALISIS TRAMA | 135-142 |
| 3.1 |  | Funciones | Formato de entrada: 480i,720p Autodetección de señal Puerto de conexión Ethernet Puerto de conexión USB Analizador de video digital en componentes SDI-SD, SDI-HD. Análisis de audio, analogo audio digital , embebido y AES, EBU nivel, fase. Capacidad de análisis de trama de video según la norma ITU-R BT.601 Medición de forma de onda, vector Visualizacion y medicion de cromas y hue( en aplicaciones como diagramas de diamante dividido y punta de flecha o diagramas equivalentes en las diferentes marcas de equipos que tienen esta funcion ). Generador de alarmas, reportes de estado y estadísticas | Folio:135-142 CUMPLE |
| 4 |  | SISTEMA DE MEDICION DE POTENCIA | Folio:112 A 130 CUMPLE |
|  |  | POTENCIA | DE 0 A 100 WATIOS RMSN QUE PERMITA EFECTUAR MEDIDAS DE POTENCIA DIRECTA O REFLEJADAS. |  |
|  |  | Rango de Frecuencia | Banda VHF y UHF | Folio:112 CUMPLE |
|  |  |  | Carga fantasma de 100W RMS | Folio:143 CUMPLE |
| 5 |  | ATENUADOR VARIABLE EN PASOS DE 1 dB |  |
|  |  | Valores | Pasos de 1 dB de 1 a 10 dB Potencia > 2.5W | Folio:147 A 150 CUMPLE |
| 6 | 1 | KIT DE ATENUADORES FIJOS |  |
|  |  | Valores | 3dB, 6dB, 10dB, 20dB, 30dB dos de cada uno Conector N 50 ( Potencia > 2.5 W | Folio:146 CUMPLE |
| 7 | 1 | KIT DE TRANSCIONES |  |
|  |  | Tipo | N-RF, N-BNC, BNC-RF, etc | Folio: 151 CUMPLE |